ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :   82 / 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500,00€ με Φ.Π.Α.

## ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :   82 / 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500,00€ με Φ.Π.Α.

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της εργασίας συντήρησης μόνιμων υδροδοτικών συστημάτων  πυρόσβεσης

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να προσδιοριστεί το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας που αφορά την ετήσια συντήρηση προληπτική τακτική και έκτακτη μετά των απαραίτητων επισκευών για θέση σε λειτουργία των μόνιμων υδροδοτικών συστημάτων πυρόσβεσης ( σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήματα, δικλίδες, και αντλητικά συγκροτήματα, αυτοματισμοί και αντλητικά συστήματα πλήρωσης δεξαμενής πυρόσβεσης ) που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν α) στις εγκαταστάσεις του κατασκηνωτικού κέντρου στην θέση «Παλαιομηλιά»  στην Ανάληψη (Ζερίκι) β.) του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της κατασκήνωσης και για ένα έτος για το  Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς για ποσότητες που αναλύονται στο Κεφάλαιο «2. Προμέτρηση Εργασιών». Προϋπολογισμού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης).

Το χρονικό διάστημα της συντήρησης θα ξεκινήσει με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και του αναδόχου των εργασιών και θα έχει διάρκεια α) για τα συστήματα του Κατασκηνωτικού Κέντρου στην Παλαιομηλιά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της κατασκήνωσης  και β) για τα συστήματα του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς  για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης .

Συγκεκριμένα για το έτος 2018 οι εργασίες δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο αλλά αφορούν μόνο την πιστοποίηση ανά μήνα από τον ανάδοχο της ετοιμότητας των συστημάτων.

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από αδειούχους τεχνίτες για συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων και από αδειούχους ηλεκτρολόγους ή εν γένει από έχοντες νόμιμα το επαγγελματικό δικαίωμα.

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει το ανωτέρω επαγγελματικό δικαίωμα το οποίο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση της σχετικής εγγραφής στα μητρώα περί αδείας άσκησης επαγγέλματος ή να υποδεικνύει με Υπεύθυνη Δήλωση τους έχοντες το νόμιμο επαγγελματικό δικαίωμα συνεργάτες του.

Σε αυτή την περίπτωση οφείλει να προσκομίσει Υπεύθυνες Δηλώσεις των συνεργατών περί αποδοχής της συνεργασίας για την εκτέλεση της ανωτέρω Παροχής Υπηρεσίας καθώς και αντίγραφα εγγραφής στα αντίστοιχα  επαγγελματικά μητρώα αυτών.

Οι εργασίες συντήρησης θα είναι συμμορφωμένες με

α) Κανονισμό Εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων HD384

β) Την  TOTEE 2451/86 « Εγκαταστάσεις σε κτίρια : Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό»

γ) Την υπ αρίθμ 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης «Προδιαγραφές μελέτης σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας »

Ο ανάδοχος θα καταγράψει κατά τη διάρκεια της πρώτης συντήρησης τα στοιχεία (μάρκα, τύπος, ισχύς, ηλεκτρική ισχύς, ένταση ρεύματος, κλπ.) του κάθε μηχανήματος και θα τα παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό.

Μετά από κάθε συντήρηση οποιασδήποτε συσκευής - αντλίας ο ανάδοχος των εργασιών θα συμπληρώνει, θα υπογράφει και θα σφραγίζει το Φύλλο ελέγχου συντήρησης και ρύθμισης ανά κτίριο, ανά μηχάνημα του συστήματος, δηλώνοντας την πραγματοποιηθείσα συντήρηση, θα βεβαιώνεται η καλή λειτουργία αυτών, ενώ θα καταγράφονται βλάβες ή ελλείψεις και θα παραδίδεται υποχρεωτικά στον Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η επέμβαση σε κάθε ειδοποίηση για βλάβη ή κακή λειτουργία των συστημάτων - μηχανήματων εντός 48 ωρών.

Η ακριβής ημερομηνία της συντήρησης, θα ορίζεται κάθε φορά εγγράφως, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, προς τον Ανάδοχο.

Οι εργασίες συντήρησης αναφέρονται αναλυτικά ανά κατηγορία μηχανήματος στο τιμολόγιο της μελέτης.

Επίσης σε περίπτωση που ο αδειούχος τεχνικός επισημάνει μηχάνημα που δεν επισκευάζεται ή είναι ασύμφορη η επισκευή του είναι υποχρεωμένος να παραδώσει Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ένα έγγραφο μη ομαλής και οικονομικά ασύμφορης λειτουργίας του μηχανήματος.

Εντός της τιμής προσφοράς θα περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα μικροϋλικά ( καλώδια Κως, σωλήνες πίεσης ) και αναλώσιμα (χημικά υγρά καθαρισμού, αιθέρας, λάδια – κ.τ.λ.) που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των μηχανημάτων.

Στις περιπτώσεις σοβαρών βλαβών που χρήζουν χρονοβόρων και δαπανηρών επισκευών είτε σε κόστος υλικών είτε και σε κόστος εργασιών επισκευής και εκτελεστούν από τον ανάδοχο της συντήρησης κατόπιν εντολής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και δεν μπορούν να καλυφθούν από την παρούσα μελέτη το κόστος επισκευής ( εργασία και υλικά ) θα προέλθει από ξεχωριστή πίστωση που θα δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λεβαδέων κατόπιν σύνταξης μελέτης λόγω εκτάκτου και επείγουσας ανάγκης υπό την προϋπόθεση ότι το μηχάνημα αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Λεβαδέων.

Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος θα καλύπτεται από τον εκμισθωτή ( ιδιοκτήτης κτιρίου ) ύστερα από τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη αυτού.

Σε περίπτωση  μη σύμφωνης γνώμης του ιδιοκτήτη και συνεπώς αδυναμίας εκτέλεσης των απαιτούμενων ελέγχων διότι προϋπόθεση θα είναι η προμήθεια εξαρτημάτων υδραυλικών ή ηλεκτρικών π.χ. φίλτρων, διακοπτών ροής- στάθμης, (flow switch), ρελε ισχύος, θερμικά, ή η εκτέλεση εργασιών, τότε ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί με το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο Α.Τ.1 και αφορά το κόστος καταγραφής-εύρεσης στοιχείων διάγνωσης βλαβών και σύνταξης των σχετικών φύλλων αρχικού ελέγχου.

Ανάλυση εργασιών – ανταλλακτικών (κατ ελάχιστον)

Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα

Έλεγχος  πίεσης δικτύου και καταγραφή.

Έλεγχος στάθμης λαδιού πετρελαιοκινητήρα.

Αντικατάσταση ελαίου πετρελαιοκινητήρα με νέο τύπου 15W40.

Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης του πετρελαιοκινητήρα.

Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα, επισκευή αντλίας πετρελαίου.

Καθαρισμός ανεμιστήρα και προστατευτικής σχάρας ηλεκτροκινητήρων.

Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρων, επισκευή – περέλιξη εάν απαιτείται.

Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία, αντικατάσταση σωλήνων πίεσης εάν απαιτείται, επισκευή ή αντικατάσταση εξάτμισης εάν απαιτείται.

Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές, αντικατάσταση στεγανού.

Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις, βάνες, φλάντζες, αποκατάσταση στεγανότητας δικτύου, αντικατάσταση δικλείδων, βανών εάν απαιτείται.

Έλεγχος ένδειξης & λειτουργίας πιεζοστατών, αντικατάσταση πιεζοστατών.

Έλεγχος μπαταρίας ξηρού τύπου, αντικατάσταση αυτής εάν απαιτείται.

Αντικατάσταση φορτιστή μπαταρίας.

Έλεγχος πιεστικού δοχείου, πλήρωση με αέρα ή άζωτο, ή αντικατάσταση εάν απαιτείται.

Έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού, αντικατάσταση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ( ρελέ ισχύος, διακόπτες, ασφάλειες,  ελέγχου στάθμης, Φλασερ, χρονικών, ρελε λυχνίας, κτλ)

Έλεγχος, Επισκευή, αντικατάσταση αχλαδιών ( αισθητήρα ελέγχου στάθμης ύδατος ).

Εξαγωγή, επισκευή  -επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτού ( προμήθεια υπηρεσίας) υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 3-4m3/h μανομετρικού 60m μόνο για το κατασκηνωτικό κέντρο μετά των συνδέσμων ( ρακόρ κ.τ.λ.)

Έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού του αντλητικού τροφοδοσίας της δεξαμενής , αντικατάσταση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ( ρελέ ισχύος, διακόπτες, ασφάλειες,  ελέγχου στάθμης,  χρονικών, ρελέ λυχνίας, κ.τ.λ.)

Υδραυλικό δίκτυο – Ειδικά εξαρτήματα – Όργανα ελέγχου - διακοπής

α. Έλεγχος Επισκευή ή Αντικατάσταση των βανών πέραν επισκευής με συρταρωτές δικλείδες, ορειχάλκινες, κοχλιωτές για διάμετρο μέχρι 21/2" και χυτοσιδηρένιες, φλαντζωτές για διαμέτρους πάνω από 21/2".

Οι βάννες θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγανή διακοπή για διαφορά πιέσεως νερού από τις δύο πλευρές τους, τουλάχιστον 10bar.

β. Έλεγχος Επισκευή ή Αντικατάσταση βαλβίδων αντεπιστροφής πέραν επισκευής χυτοσιδηρές ή ορειχάλκινες , κατάλληλες για λειτουργία σε οριζόντια θέση η κατακόρυφη θέση με εσωτερική στρεπτή γλωττίδα (κλαπέτο). Θα συνδέονται με κοχλίωση ή με φλάντζες. Στο πάνω μέρος της βαλβίδας θα πρέπει να υπάρχει κοχλιωτό πώμα για τον έλεγχο του εσωτερικού μηχανισμού της βαλβίδας.

γ. Έλεγχος και Πλήρης αποκατάσταση στεγανότητας δίκρουνου με δίκτυο ( υλικά και εργασία).

δ.) Τοποθέτηση Πυροσβεστικών Φωλεών – Βραχιόνων- Ευκάμπτων μανικών ( προμήθεια υπηρεσίας).

ε.) Αποκατάσταση διαρροών σε φλάντζες μέσω αντικατάστασης παρεμβύσματος ή και της ίδιας της φλάντζας.

στ.) Έλεγχος πλήρωση και απαιτούμενα υλικά της δεξαμενής εάν αυτή τροφοδοτείται απ ευθείας από το δίκτυο ζ.) Αντικατάσταση μανόμετρου εάν απαιτειται.

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την όσο το δυνατόν αμεσότερη από την υπογραφή της σύμβασης επίσκεψη και διάγνωση και επισκευή βλαβών καθώς και τυχόν άλλων προβλημάτων σε διάφορα μέρη μόνιμων υδροδοτικών συστημάτων  πυρόσβεσης ως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ο ανάδοχος της συντήρησης οφείλει να επισκευάσει και να αποκαταστήσει τη βλάβη κατά τη διάρκεια ή το συντομότερο δυνατό μετά τις εργασίες της τακτικής συντήρησης.··

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κάθε μήνα σε δοκιμαστικό έλεγχο καλής λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων και να παραδίδει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Ισχύουσες διατάξεις

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των μόνιμων υδροδοτικών συστημάτων  πυρόσβεσης, γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις :

- Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

- διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- 1) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 223 Ν.3463/06).

- 2) Των άρθρων 118 και 86 του Ν.4412/Τεύχος Α/ ΦΕΚ 147/08-08-2016.

- 3.) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Λιβαδειά  09-05-2017	Λιβαδειά    09-05-2017

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών

Χατζόπουλος Παρασκευάς	Νταλιάνης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :   82 / 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500,00€ με Φ.Π.Α.

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1 Περιγραφή Εργασιών

| Ομάδα 1 Συντήρηση Συστημάτων Κατάσβεσης – Πυρόσβεσης (Αριθμός CPV :50500000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων) |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας |  |  |  |  |
| 1.1 | Εργασία καταγραφής διάγνωσης βλαβών και σύνταξης σχετικών φύλλων αρχικού ελέγχου. | τεμ. | 2,00 |  |  |
| 1.2 | Συντήρηση & έλεγχος των ρυθμίσεων αυτομάτου πυροσβεστικού συγκροτήματος ( δύο ηλεκτροκίνητες και μία πετρελαιοκίνητη αντλία) | τεμ. | 2,00 |  |  |
| 1.3 | Συντήρηση σωληνώσεων, ειδικών εξαρτημάτων, δικλίδων μόνιμου υδροδοτικού δικτύου. | τεμ. | 2,00 |  |  |

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης).

Οι όροι της ανάθεσης θα καθοριστούν με απόφαση Δημάρχου. Η πίστωση της παρούσας τεχνικής μελέτης περιγραφής θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς του Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2017 :

Α. Υπηρεσίες Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής με  Κ.Α. 15/6265.003 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»  με εγγεγραμμένη πίστωση 1.500,00€

Λιβαδειά 09-05-2017 	Λιβαδειά 09-05-2017

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών

Χατζόπουλος Παρασκευάς	Νταλιάνης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :  82 / 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500,00€ με Φ.Π.Α.

3. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τα μοντέλα του στην Ελλάδα.

Η συντήρηση απαιτείται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε κατασκευαστή, ώστε να πετυχαίνεται η ομαλή, η υγιεινή και η απρόσκοπτη λειτουργία των αυτόματων πυροσβεστικών συστημάτων και των υδραυλικών δικτύων συμπεριλαμβανομένου της τροφοδοσίας της δεξαμενής πυρόσβεσης, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

ΟΜΑΔΑ 1 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

            - Α.Τ. 1.1 Εργασία καταγραφής διάγνωσης βλαβών και σύνταξης σχετικών φύλλων αρχικού ελέγχου.

Εργασία καταγραφής ή εύρεσης στοιχείων συστημάτων από τις κατασκευάστριες εταιρίες, σύνταξη πίνακα με στήλες:  [α/α] / [Κτίριο] / [Χώρος] / [Γραφείο] / [Στοιχεία Μηχανήματος], διάγνωσης βλαβών υδραυλικών και ηλεκτρικών  αντλιών  κ.τ.λ. και σύνταξης των σχετικών φύλλων αρχικού ελέγχου.

Τιμή ενός τεμαχίου :  10,00 € (Δέκα ευρώ)

Α.Τ. 1.2 Συντήρηση & έλεγχος των ρυθμίσεων αυτομάτου  πυροσβεστικού συγκροτήματος ( δύο ηλεκτροκίνητες και μία πετρελαιοκίνητη αντλία)

Η συντήρηση – έλεγχος των ρυθμίσεων θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες.

Έλεγχος στάθμης λαδιού πετρελαιοκινητήρα.

Αντικατάσταση ελαίου πετρελαιοκινητήρα με νέο τύπου 15W40.

Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης του πετρελαιοκινητήρα.

Επισκευή τρόμπας πετρελαίου εάν απαιτείται.

Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα, επισκευή αντλίας πετρελαίου.

Καθαρισμός ανεμιστήρα και προστατευτικής σχάρας ηλεκτροκινητήρων.

Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρων, επισκευή – περέλιξη εάν απαιτείται.

Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία, αντικατάσταση σωλήνων πίεσης εάν απαιτείται, επισκευή ή αντικατάσταση εξάτμισης εάν απαιτείται.

Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές, αντικατάσταση στεγανού.

Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις, βάνες, φλάντζες, αποκατάσταση στεγανότητας δικτύου, αντικατάσταση δικλείδων, βανών εάν απαιτείται.

Έλεγχος ένδειξης & λειτουργίας πιεζοστατών, αντικατάσταση πιεζοστατών.

Έλεγχος μπαταρίας ξηρού τύπου, αντικατάσταση αυτής εάν απαιτείται.

Αντικατάσταση φορτιστή μπαταρίας.

Έλεγχος πιεστικού δοχείου, πλήρωση με αέρα ή άζωτο, ή αντικατάσταση εάν απαιτείται.

Έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού, αντικατάσταση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ( ρελέ ισχύος, διακόπτες, ασφάλειες,  ελέγχου στάθμης, Φλασερ, χρονικών, ρελε λυχνίας, κτλ)

Επισκευή, αντικατάσταση αχλαδιών ( αισθητήρα ελέγχου στάθμης ύδατος ).

Εξαγωγή, επανατοποθέτηση και επισκευή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 3-4m3/h μανομετρικού 60m.

Έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού του αντλητικού τροφοδοσίας της δεξαμενής , αντικατάσταση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ( ρελέ ισχύος, διακόπτες, ασφάλειες,  ελέγχου στάθμης,  χρονικών, ρελέ λυχνίας, κ.τ.λ.)

Εντός της τιμής προσφοράς θα περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα μικροϋλικά και αναλώσιμα

που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των μηχανημάτων

Στις περιπτώσεις σοβαρών βλαβών που χρήζουν χρονοβόρων και δαπανηρών επισκευών είτε σε κόστος υλικών είτε και σε κόστος εργασιών επισκευής και εκτελεστούν από τον ανάδοχο της συντήρησης κατόπιν εντολής της επίβλεψης και δεν μπορούν να καλυφθούν από την παρούσα μελέτη το κόστος επισκευής ( εργασία και υλικά ) θα προέλθει από ξεχωριστή πίστωση που θα δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου κατόπιν σύνταξης μελέτης λόγω εκτάκτου και επείγουσας ανάγκης υπό την προϋπόθεση ότι το μηχάνημα αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Λεβαδέων.

Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος θα καλύπτεται από τον εκμισθωτή ( ιδιοκτήτης κτιρίου ) ύστερα από σύμφωνη γνώμη αυτού.

Τιμή ενός τεμαχίου :  394,84 € (Τριακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα Λεπτά)

Α.Τ. 1.3 Συντήρηση σωληνώσεων, ειδικών εξαρτημάτων, δικλίδων μόνιμου υδροδοτικού δικτύου..

Η συντήρηση θα γίνει σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και θα περιλαμβάνει :

α. Επισκευή ή Αντικατάσταση των βανών πέραν επισκευής με συρταρωτές δικλείδες, ορειχάλκινες, κοχλιωτές για διάμετρο μέχρι 21/2" και χυτοσιδηρές, GG25 φλαντζωτές για διαμέτρους πάνω από 21/2".

Οι βάννες θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγανή διακοπή για διαφορά πιέσεως νερού από τις δύο πλευρές τους, τουλάχιστον 10bar.

β. Επισκευή ή Αντικατάσταση βαλβίδων αντεπιστροφής πέραν επισκευής χυτοσιδηρές ή ορειχάλκινες , κατάλληλες για λειτουργία σε οριζόντια θέση η κατακόρυφη θέση με εσωτερική στρεπτή γλωττίδα (κλαπέτο). Θα συνδέονται με κοχλίωση ή με φλάντζες. Στο πάνω μέρος της βαλβίδας θα πρέπει να υπάρχει κοχλιωτό πώμα για τον έλεγχο του εσωτερικού μηχανισμού της βαλβίδας.

γ. Πλήρης αποκατάσταση στεγανότητας δίκρουνου με δίκτυο ( υλικά και εργασία).

δ. Τοποθέτηση Πυροσβεστικών Φωλεών – Βραχιόνων- Τυμπάνων - Ευκάμπτων μανικών.

ε. Αποκατάσταση διαρροών σε φλάντζες μέσω αντικατάστασης παρεμβύσματος ή και της ίδιας της φλάντζας.

Τιμή ενός τεμαχίου :  200,00 € (Διακόσια  Ευρώ και μηδέν Λεπτά)

Λιβαδειά 09-05-2016 	Λιβαδειά 09-05-2017

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών

Χατζόπουλος Παρασκευάς	Νταλιάνης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :   82 / 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500,00€ με Φ.Π.Α.

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

4.1. Χρόνος παράδοσης:

Ο συνολικός χρόνος της παρούσας μελέτης ανέρχεται για το κατασκηνωτικό κέντρο για το χρόνο λειτουργίας αυτού και για το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης .

Συγκεκριμένα οι εργασίες που αφορούν τα συστήματα του Δημοτικού Στάδιο Λιβαδειάς για το έτος 2018 δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο αλλά αφορούν μόνο την πιστοποίηση ανά μήνα από τον ανάδοχο της ετοιμότητας των συστημάτων.

  - Εγγύηση :

Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που θα διενεργηθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου, θα δίδεται εγγράφως εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή κάποιας συσκευής από την Υπηρεσία, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο.

4.3. Τόπος παράδοσης :

Οι εργασίες θα γίνονται στο Kατασκηνωτικό Kέντρο στην θέση «Παλαιομηλιά»  στην Ανάληψη (Ζερίκι) του

Οικισμού Ελικώνα και στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων θα συντονίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων, ενώ η παραλαβή της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας  θα γίνει από την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. δ) του Ν. 4412/2016 Επιτροπή η οποία θα συντάξει και το σχετικό/ά πρωτόκολλο/α οριστικής παραλαβής (άρθρο 219 παρ. 5 του του Ν. 4412/2016) η οποία μεριμνά και για την έγκριση του από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

4.4. Ιδιαίτερες απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Ως ανάδοχοι μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, που η απασχόλησή τους είναι η πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση αντλιών και η/μ εξοπλισμού, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.

Όλοι οι συντηρητές και τεχνικοί που θα εργαστούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Λεβαδέων, θα πρέπει  να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και θα παραδοθούν ιδιοχείρως σε αντίγραφο κατά την υπογραφή της σύμβασης ή στην Επιτροπή Διαγωνισμού την μέρα της Δημοπρασίας.

Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής για την Ελληνική αγορά.

Σε περίπτωση έκτακτης μετάβασης για αποκατάσταση βλαβών, το συνεργείο θα πρέπει να είναι σε θέση να επέμβει άμεσα και το πολύ εντός 48 ωρών.

Λιβαδειά 09-05-2017	Λιβαδειά 09-05-2017

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών

Χατζόπουλος Παρασκευάς	Νταλιάνης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :   82 / 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500,00€ με Φ.Π.Α.

5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ομάδα 1 Συντήρηση Συστημάτων Κατάσβεσης – Πυρόσβεσης (Αριθμός CPV :50500000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων)

| Α/Α | Περιγραφή εργασιών | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή € | Σύνολο € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ 1 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ |  |  |  |  |
| 1.1 | Εργασία καταγραφής διάγνωσης βλαβών και σύνταξης σχετικών φύλλων αρχικού ελέγχου. | τεμ. | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| 1.2 | Συντήρηση & έλεγχος των ρυθμίσεων αυτομάτου πυροσβεστικού συγκροτήματος ( δύο ηλεκτροκίνητες και μία πετρελαιοκίνητη αντλία) | τεμ. | 2,00 | 394,84 | 789,68 |
| 1.3 | Συντήρηση σωληνώσεων, ειδικών εξαρτημάτων, δικλίδων μόνιμου υδροδοτικού δικτύου. | τεμ. | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
|  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  | 1.209,68€ |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  |  | 290,32€ |
|  | ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  | 1.500,00 € |

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της παροχής υπηρεσιών που αφορά την ετήσια συντήρηση προληπτική τακτική και έκτακτη μετά των απαραίτητων επισκευών για θέση σε λειτουργία των μόνιμων υδροδοτικών συστημάτων πυρόσβεσης ( σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήματα, δικλίδες, και αντλητικά συγκροτήματα, αυτοματισμοί και αντλητικά συστήματα πλήρωσης δεξαμενής πυρόσβεσης ) που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν α) στις εγκαταστάσεις του κατασκηνωτικού κέντρου στην θέση «Παλαιομηλιά»  στην Ανάληψη (Ζερίκι) β.) του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της κατασκήνωσης και για ένα έτος για το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00€. μαζί με τον ΦΠΑ 24%.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που αφορούν τα συστήματα του Δημοτικού Στάδιο Λιβαδειάς για το έτος 2018 δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο αλλά αφορούν μόνο την πιστοποίηση της ετοιμότητας των συστημάτων.

Λιβαδειά 09-05-2017 	Λιβαδειά 09-05-2017

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών

Χατζόπουλος Παρασκευάς	Νταλιάνης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :  82 / 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500,00€ με Φ.Π.Α.

6.  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Τ | Είδος | Ποσοτ. | Τιμή Μελέτης '(€) | Τιμή Προσφοράς (€) | Σύνολο Προσφοράς (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ 1 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ |  |  |  |  |
| 1.1 | Εργασία καταγραφής διάγνωσης βλαβών και σύνταξης σχετικών φύλλων αρχικού ελέγχου. | 2,00 | 10,00 |  |  |
| 1.2 | Συντήρηση & έλεγχος των ρυθμίσεων αυτομάτου πυροσβεστικού συγκροτήματος ( δύο ηλεκτροκίνητες και μία πετρελαιοκίνητη αντλία) | 2,00 | 394,84 |  |  |
| 1.3 | Συντήρηση σωληνώσεων, ειδικών εξαρτημάτων, δικλίδων μόνιμου υδροδοτικού δικτύου. | 2,00 | 200,00 |  |  |
| Σύνολο |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α. |  |

Ολογράφως με Φ.Π.Α. :

ΛΙΒΑΔΕΙΑ   …../……/ 2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 	ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :   82 / 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500,00€ με Φ.Π.Α.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 1ο    Αναθέτουσα αρχή (Κύριος του Έργου)

Δήμος Λεβαδέων  με δ/νση έδρας, Σοφοκλέους 15 , Τ. Κ. 32 131.  Λιβαδειά Βοιωτίας. NUTS 3 GR24.

Άρθρο 2ο : Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα  προβλέπονται οι οροι και οι διαδικασίες υλοποίησης των εργασιών συντήρησης των μόνιμων υδροδοτικών συστημάτων  πυρόσβεσης του Δήμου Λεβαδέων.

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας καθώς και την διαδικασία αξιολόγησης του παρόχου της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα η μελέτη αυτή αφορά την ετήσια συντήρηση προληπτική τακτική και έκτακτη μετά των απαραίτητων επισκευών για την απροσκοπτη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Λεβαδέων.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να εγκριθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

( παρ.7 του άρθρο 54 του Ν.4412/2016).

Στην περίπτωση της  απ ευθείας ανάθεσης ( άρθρο 118 του Ν.4412/2016) ως χρόνος έναρξης νοείται η ημερομηνία αποστολής της πρώτης πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 4ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 223 Ν.3463/06).

2) Των άρθρων 118 και 86 του Ν.4412/Τεύχος Α/ ΦΕΚ 147/08-08-2016.

3.) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΑΡΘΡΟ 5ο Στοιχεία της Δημόσιας Σύμβασης

Τα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι:

Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές.

Τιμολόγιο Μελέτης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Απόφαση Ανάθεσης με αποδεικτικό δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

(επι ποινή ακυρότητας, παρ.3 του άρθρου 118 του Ν.4412/16)

Συμφωνητικό ( απαιτείται για ποσά άνω των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ).

Άρθρο 6ο  Τρόπος εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσίας

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων) διότι δεν απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου.

Η διαδικασία δεν θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. διότι η προεκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 με συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(άρθρο 36 παρ.1 του Ν.4412/06)

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της τιμής (άρθρο 86 παρ.13 του Ν.4412/06)

Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να προσκομίσουν

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

1.) Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές, υποχρεώσεις καθώς και ποινικό μητρώο από την αρμόδια δικαστική αρχή.

2.) Αποδεικτικό άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε συνάφεια με το είδος της ζητούμενης παροχής υπηρεσίας δηλαδή εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

Τεχνική Προσφορά

(άρθρο 94 του Ν. 4412/2016)

1.) Τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας  με Δήλωση του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την συντήρηση και βεβαιώσεις από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι και εάν συντρέχει η περίπτωση  προσκόμιση των σχετικών αδειών άσκησης επαγγέλματος.

Οικονομική Προσφορά

(άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)

Η τιμή δίνεται ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπερ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς

( παρ.4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016).

Η παροχή υπηρεσίας ανατίθεται με απόφαση Δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύναψη Σύμβασης– Παρακολούθηση -Παραλαβή

Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 20 ημερών για υπογραφή της σύμβασης μετά την σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση ( άρθρο 105 παρ 4 του Ν. 4412/2016 ).

Δεν απαιτείται  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης διότι η αξία της σύμβασης δεν υπεβαίνει το ποσό των 20.000,00€( άρθρο 72 παρ 1β του Ν. 4412/2016 ).

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης εκτελείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

(άρθρο 216 παρ. 1)  του του Ν. 4412/2016

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή της ανάθεσης για ποσά κάτω των 2.500,00€, για ένα έτος.

Η παραλαβή της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας  θα γίνει από την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. δ) του Ν. 4412/2016 Επιτροπή η οποία θα συντάξει και το σχετικό/ά πρωτόκολλο/α οριστικής παραλαβής (άρθρο 219 παρ. 5 του του Ν. 4412/2016) η οποία μεριμνά και για την έγκριση του από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της επιτροπής, εντός  οριζόμενης προθεσμίας , η επιτροπή παραλαβής εφαρμόζει τα αναφερόμενα στο άρθρο 219  του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο : Πληρωμή -  Αναθεώρηση τιμών

Η πληρωμή της παροχής υπηρεσίας θα γίνει ύστερα από έκδοση σχετικού-ων  δελτίου-ων παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου κάθε μήνα ( όχι δεσμευτικά) και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.· Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Η εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και με την προσκόμιση κατ ελάχιστον του ανωτέρω πρωτοκόλλου  οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, τιμολογίου με ένδειξη εξοφλήθηκε ή εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εφόσον δεν αναγράφεται η λέξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ», πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (παρ. 4 του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

Σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω με την διαφορά ότι τα πρωτόκολλα και τα τιμολόγια θα αφορούν τις εργασίες της τμηματικής παραλαβής.

Επιπλέον δικαιολογητικά εάν απαιτηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μπορούν να ζητηθούν από τον ανάδοχο (παρ. 6 του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. (παρ.5 του άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)

Επίσης με βάση την παρ.7 του αρθρ.5 του Ν.2198/94/ΦΕΚ 43 Α/22-3-94 κατά την εργασία θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της εργασία, καθώς και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9ο:  Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος όταν επικαλείται ανωτέρα βία  υποχρεούται εντός 20ημερών από την ημερομηνία των συμβάντων τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

(άρθρο 204 του Ν. 4412/2016).

Άρθρο 10ο : Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 218 και 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο Γενικά περί εργασιών και μέτρων ασφαλείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας κατά τις εργασίες του και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο  ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων, ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνες για οποιαδήποτε απ' τη μη καλή εφαρμογή τους και συνέπεια.

Κατά την εκτέλεση των έργων θα ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζόμενους του και τους εργαζόμενους του χώρου και στους επισκέπτες. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στις παρακείμενες εγκαταστάσεις θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση παράβασης η ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης η παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα.

Το προσωπικό το οποίο θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα διαθέτει την εξειδίκευση που απαιτεί η συγκεκριμένη εργασία και η αμοιβή του και οιαδήποτε άλλη δαπάνη (ασφάλιση κ.λ.π.) αφορά αποκλειστικά τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη υποχρεούται να βρίσκει τα απαραίτητα μηχανήματα σε είδος και αριθμό που είναι απαραίτητα για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας μέσα στη συνολική και τμηματική προθεσμία. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφόσον διαπιστώσει ότι τα μηχανήματα τα οποία εργάζονται (όπως π.χ. γερανοί κ.λ.π.) δεν διαθέτουν τις από το νόμο προβλεπόμενες άδειες να διακόπτει αμέσως τις εργασίες και να καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί σχετικά.

(σχετικό το με αριθμό πρωτ. Δ13ε/0/9865/96 έγγραφο του ΠΕΧΩΔΕ « Παράνομη χρήση μηχανημάτων έργων »

Ο ανάδοχος πρέπει να δείχνει προσοχή ώστε να αποφεύγονται ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. στα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, για τις οποίες είναι υπεύθυνος και οφείλει να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα κάθε βλάβη που θα προξενήσει σε αυτά.

Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4412/2016.

Λιβαδειά 09-05-2017 	Λιβαδειά 09-05-2017

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών

Χατζόπουλος Παρασκευάς	Νταλιάνης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός