ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ NUTS 3 EL6 EL641

Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 51 / 18-06-2018

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  51 / 2018

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.273,60€ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τεχνική περιγραφή

Αντικείμενο της προμήθειας είναι πέντε καινούριες κλιματιστικές μονάδες καλύπτει τις ανάγκες  για θέρμανση και κλιματισμό των χώρων που αναφέρονται παρακάτω.

Στο κτίριο του ΚΑΠΗ στο Κέντρο Κοινότητας, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεβαδέων καθώς και στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ωδείου υπάρχει ανάγκη για εγκατάσταση  κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου προκειμένου να επιτευχθούν συνθήκες ανέσεως για το προσωπικό και τους Δημότες.

Οι Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου τοίχου INVERTER τύπου Α και Β ως αναλύονται τεχνικά παρακάτω  , αποτελούνται  από τον συμπιεστή, το τηλεχειριστήριο, την εσωτερική μονάδα κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο, τους χαλκοσωλήνες, καλώδια, σιδηρά βάση για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας, μονωτικό σωληνώσεων, αποχέτευση συμπυκνωμάτων και κάθε εργασία και υλικό απαιτηθεί για την παράδοση αυτών σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

2.  Τεχνικές προδιαγραφές

2.1  Κλιματιστική Μονάδα Διαιρούμενου Τύπου Α

Το κλιματιστικό μηχάνημα να είναι καινούργιο INVERTER διαιρούμενου τύπου με Ψυκτικό Υγρό οικολογικού τύπου ( R32)  και να διαθέτουν σήμανση CE.

Θα έχει δυνατότητα λειτουργίας και σε ψύξη και σε θέρμανση.

Να διαθέτει ψυκτική ισχύ 8.530Btu/h ή 2,50KW και επιτυγχάνει εποχιακό βαθμό απόδοσης στην  ψύξη SEER ενδεικτικά 6,0 (A++)  και  ετήσια κατανάλωση  147 ΚWh/έτος σύμφωνα με το EN14825.

Να διαθέτει  θερμική ισχύ 7.165Btu/h ή 2,10KW και επιτυγχάνει εποχιακό βαθμό απόδοσης στην θέρμανση SCOP ενδεικτικά 4,0 (A+) σύμφωνα με το πρότυπο EN14825 για ζώνη κεντρικής Ευρώπης.

Να διαθέτει  θερμική ισχύ 8.870Btu/h ή 2,60KW και να επιτυγχάνει εποχιακό βαθμό απόδοσης στην θέρμανση SCOP ενδεικτικά 5,0 (A+++)  σύμφωνα με το πρότυπο EN14825 για την θερμή ζώνη με Eτήσια κατανάλωση 714 ΚWh/έτος

Η Στάθμη Θορύβου να τηρείται σε χαμηλά επίπεδα  Εσωτ. Μον. (Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή) :Ενδεικτικά   26/30/40dB(A)

Τάση λειτουργίας 220-240[Volts] Συχνότητα 50 [Hz].

Ο Συμπιεστής να είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τύπου τύμπανου περιστροφικός ( rotary ) και οι ηλεκτροκινητήρες ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων να είναι DC INVERTER για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Να διαθέτει Οθόνη LED, σύστημα ιονιστή  απολυμαίνοντας και αποστειρώνοντας τον αέρα με ταυτόχρονη απόσμηση αυτού, φίλτρο σκόνης αέρα υψηλής πυκνότητας .

Να διαθέτει , AUTOSTART, έλεγχο του εσωτερικού ανεμιστήρα για την αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο κατά την λειτουργία της θέρμανσης, αποθήκευση θέσης περσίδας.

Το φιλτραρισμα του αέρα θα γίνεται μέσω συστήματος φίλτρανσης αποτελούμενο από βιόφιλτρο-ενεργού άνθρακα φίλτρο ή ισοδύναμο.

2.2  Κλιματιστική Μονάδα Διαιρούμενου Τύπου Β

Το κλιματιστικό μηχάνημα να είναι καινούργιο INVERTER διαιρούμενου τύπου με Ψυκτικό Υγρό οικολογικού τύπου ( R32)  και να διαθέτουν σήμανση CE.

Θα έχει δυνατότητα λειτουργίας και σε ψύξη και σε θέρμανση.

Να διαθέτει ψυκτική ισχύ 11940 Btu/h ή 3,50KW και επιτυγχάνει εποχιακό βαθμό απόδοσης στην  ψύξη SEER ενδεικτικά 6,0 (A++)  και  ετήσια κατανάλωση  210 ΚWh/έτος σύμφωνα με το EN14825.

Να διαθέτει  θερμική ισχύ 7.847Btu/h ή 2,30KW και επιτυγχάνει εποχιακό βαθμό απόδοσης στην θέρμανση SCOP ενδεικτικά 4,0 (A+) σύμφωνα με το πρότυπο EN14825 για ζώνη κεντρικής Ευρώπης.

Να διαθέτει  θερμική ισχύ 8.870Btu/h ή 2,60KW και να επιτυγχάνει εποχιακό βαθμό απόδοσης στην θέρμανση SCOP ενδεικτικά 5,0 (A+++)  σύμφωνα με το πρότυπο EN14825 για την θερμή ζώνη με Eτήσια κατανάλωση 714 ΚWh/έτος

Η Στάθμη Θορύβου να τηρείται σε χαμηλά επίπεδα  Εσωτ. Μον. (Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή) :Ενδεικτικά   26/30/40dB(A)

Τάση λειτουργίας 220-240[Volts] Συχνότητα 50 [Hz].

Ο Συμπιεστής να είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τύπου τύμπανου περιστροφικός ( rotary ) και οι ηλεκτροκινητήρες ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων να είναι DC INVERTER για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Να διαθέτει Οθόνη LED, σύστημα ιονιστή  απολυμαίνοντας και αποστειρώνοντας τον αέρα με ταυτόχρονη απόσμηση αυτού, φίλτρο σκόνης αέρα υψηλής πυκνότητας .

Να διαθέτει , AUTOSTART, έλεγχο του εσωτερικού ανεμιστήρα για την αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο κατά την λειτουργία της θέρμανσης, αποθήκευση θέσης περσίδας.

Το φιλτραρισμα του αέρα θα γίνεται μέσω συστήματος φίλτρανσης αποτελούμενο από βιόφιλτρο-ενεργού άνθρακα φίλτρο ή ισοδύναμο.

3. Τεχνικές προδιαγραφές σωληνώσεων ψυκτικού υγρού.

Οι σωληνώσεις προσαγωγής θα είναι χαλκοσωλήνες ψυκτικού τύπου, να διαθέτουν σήμανση CE να ικανοποιούν το πρότυπο EN 12735 Part 1-2 αντίστοιχης διατομής και επιστροφής αντίστοιχης διατομής. Οι σωληνώσεις αποχέτευσης των υγροποιήσεων θα είναι πλαστικού τύπου σπιραλ Φ16.

Οι σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής θα μονωθούν για αποφυγή απωλειών με μόνωση από υλικό κατάλληλο για συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία, κλειστών κυψελών ελαστομερές μονωτικό ντυμένο με εξωτερική κάλυψη αλουμινίου. Να διαθέτει σήμανση CE, και να ικανοποιεί τα πρότυπα DIN 52612-13-14-15 και DIN4102.

4. Τεχνικές προδιαγραφές αγωγών.

Η ηλεκτρική τροφοδοσία των κλιματιστικών μονάδων γίνει με αντίστοιχο καλώδιο διατομής 3 x 2,5,mm2 και μικροαυτόματου χαρακτηριστικής  Κ 2 Χ 16 Α σύμφωνα με τον κανονισμό HD384.

Η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεστεί σύμφωνα με τισ διατάξεις του ισχύοντος "Κανονισμού Εσωτερικών  Ψυκτικών Eγκαταστάσεων", τις υποδείξεις του κατασκευαστή, με τις όσο το δυνατόν μικρότερες φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ    18 /06/2018                                                         ΛΙΒΑΔΕΙΑ  18 /06/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 	Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 	ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  51 / 2018

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.273,60€ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV42512200.0  Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | K.A. ΠΡΟΫΠ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ [ΤΕΜ] | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ [€] | ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστική Μονάδα Διαιρούμενου Τύπου Α | 60/7131.005 (1τεμ) 60/7131.006 (2τεμ | 3 | 480,00 | 1.440,00 | 345,60 | 1.785,60 |
| 2 | Κλιματιστική Μονάδα Διαιρούμενου Τύπου Β | 15/7131.019 (1τεμ) 15/7131.020 (1τεμ) | 2 | 600,00 | 1.200,00 | 288,00 | 1.488,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α | 3.273,60 |

Η Δαπανη βαρύνει τους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018

1.) Κ.Α. 60/7131.005 με τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικού για τις ανάγκες της πράξης ΄΄Κέντρο Κοινότητας΄΄» με εγγεγραμμένη πίστωση 600,00€

2.) Κ.Α. 60/7131.006 με τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικού για τις ανάγκες του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄» με εγγεγραμμένη πίστωση 1.200,00€

3.) Κ.Α. 15/7131.019 με τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικού για το ΚΑΠΗ » με εγγεγραμμένη πίστωση 750,00€

4.) Κ.Α. 15/7131.020 με τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικού για το Δημοτικό Ωδείο » με εγγεγραμμένη πίστωση 750,00€

ΛΙΒΑΔΕΙΑ    18 /06/2018                                                         ΛΙΒΑΔΕΙΑ  18 /06/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 	Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 	ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  51 / 2018

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.273,60€ ΜΕ ΦΠΑ

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 1ο    Αναθέτουσα αρχή (Κύριος του Έργου)

Δήμος Λεβαδέων με Δ/νση έδρας, Σοφοκλέους 15 , Τ.Κ. 32 131 Λιβαδειά Βοιωτίας.

Άρθρο 2ο : Αντικείμενο προμήθειας

Αντικείμενο της προμήθειας είναι πέντε καινούριες κλιματιστικές μονάδες που θα καλύψουν τις ανάγκες  για θέρμανση και κλιματισμό των χώρων που αναφέρονται παρακάτω.

Στο κτίριο του ΚΑΠΗ στο Κέντρο Κοινότητας, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεβαδέων καθώς και στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ωδείου υπάρχει ανάγκη για εγκατάσταση  κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου προκειμένου να επιτευχθούν συνθήκες ανέσεως για το προσωπικό και τους Δημότες.

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένα  ( υλικά και εργασία τοποθετήσεως ).

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προϊόντων δηλαδή τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής απόδοσης, τον σχεδιασμό, τις ενδεικτικές διαστάσεις, τις απαιτήσεις ασφαλείας, την σήμανση και επίθεση ετικετών και τις διαδικασίες αξιολόγησης και συμμόρφωσης ( άρθρο 54 του Ν.4412/2016)

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύονται στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές και πρέπει να εγκριθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ( παρ.7 του άρθρο 54 του Ν.4412/2016).

Στην περίπτωση απ ευθείας ανάθεσης ( άρθρο 118 του Ν.4412/2016) ως χρόνος έναρξης νοείται η ημερομηνία αποστολής της πρώτης πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς.

ΑΡΘΡΟ 4ο Στοιχεία της Δημόσιας Σύμβασης

Τα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι:

Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές.

Τιμολόγιο Μελέτης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Απόφαση Ανάθεσης με αποδεικτικό δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

(επι ποινή ακυρότητας, παρ.3 του άρθρου 118 του Ν.4412/16)

Συμφωνητικό ( για ποσά άνω των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 5ο Ισχύουσες διατάξεις Νομοθεσίας

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 223 Ν.3463/06).

2) Των άρθρων 118 και 86 του Ν.4412/Τεύχος Α/ ΦΕΚ 147/08-08-2016.

Άρθρο 6ο  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης).

Η προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων) διότι δεν απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου.

Η διαδικασία δεν θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. διότι η προεκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 με συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(άρθρο 36 παρ.1 του Ν.4412/06)

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της τιμής (άρθρο 86 παρ.13 του Ν.4412/06)

Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να προσκομίσουν

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

(άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)

Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET, ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος σχετική με την προμήθεια.

‘Οταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό, ΦΕΚ, κλπ ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη κλπ.

Τεχνική Προσφορά

(άρθρο 94 του Ν. 4412/2016)

1.) Δηλώσεις συμμόρφωσης για κάθε προσφερόμενο υλικό προκειμένου να αποδειχθεί η σήμανση CE καθώς και η συμμόρφωση με τα πρότυπα.

2.) Τεχνικά Φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών από υα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των προδιαγραφόμενων υλικών.

Οικονομική Προσφορά

(άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)

Η τιμή των υπό προμήθεια υλικών δίνεται ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπερ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (παρ.4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016).

Ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ελέγχεται ή συμμόρφωση των τεχνικών προσφορές με τις προδιαγραφές  και αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές (παρ.2 του άρθρο 100 του Ν. 4412/2016).

Η ανάθεση της προμήθειας επικυρώνεται με απόφαση του/της Δημάρχου (αποφαινόμενου οργάνου) του Δήμου Λεβαδέων.

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύναψη Σύμβασης – Εγγυημένη Λειτουργία – Παρακολούθηση -Παραλαβή

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 20 ημερών για υπογραφή της σύμβασης μετά την σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση ( άρθρο 105 παρ 4 του Ν. 4412/2016 ).

Δεν απαιτείται  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης διότι η αξία της σύμβασης δεν υπεβαίνει το ποσό των 20.000,00€( άρθρο 72 παρ 1β του Ν. 4412/2016 ).

Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας του αντικειμένου της προμήθειας ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των αγαθών της προμήθειας. ( άρθρο 215 παρ 1 του Ν. 4412/2016 ).

Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τα ελαττωματικά υλικά και οποιαδήποτε βλάβη ή να άρει τις τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος να προβαίνει στην απαιτούμενη συντήρηση, κατά την διάρκεια του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει «εγγύηση καλής λειτουργίας» ύψους 50,00€

( άρθρο 72 παρ 2 του Ν. 4412/2016 ) η οποία παρέχεται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνει άπαξ στις εγκαταστάσεις ΚΑΠΗ στο Κέντρο Κοινότητας, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεβαδέων καθώς και στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ωδείου εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ή την απόφαση ανάθεσης.

Η παρακολούθηση και η παραλαβή της σύμβασης της προμήθειας θα γίνει από την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. 11β του του Ν. 4412/2016 Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν3852/2010 και η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο.

Επίσης εντός ενός (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας οφείλει να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας το οποίο θα εγκριθεί από με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, και να αποδώσει την ανωτέρω εγγύηση, η να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση αυτής.

Άρθρο 8ο : Πληρωμή -  Αναθεώρηση τιμών

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και με την προσκόμιση κατ ελάχιστον του ανωτέρω πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών (παρ. 4 του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

Επιπλέον δικαιολογητικά εάν απαιτηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μπορούν να ζητηθούν από τον ανάδοχο (παρ. 6 του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. (παρ.5 του άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)

Άρθρο 9ο:  Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος όταν επικαλείται ανωτέρα βία  υποχρεούται εντός 20ημερών από την ημερομηνία των συμβάντων τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

(άρθρο 204 του Ν. 4412/2016).

Άρθρο 10ο : Κυρώσεις – Έκπτωση του αναδόχου

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 207 και 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο Γενικά περί εργασιών και μέτρων ασφαλείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας κατά τις εργασίες του και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο  ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων, ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνες για οποιαδήποτε απ' τη μη καλή εφαρμογή τους και συνέπεια.

Κατά την εκτέλεση των έργων θα ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζόμενους του και τους εργαζόμενους του χώρου και στους επισκέπτες. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στις παρακείμενες εγκαταστάσεις θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση παράβασης η ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης η παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα.

Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4412/2016.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ    18 /06/2018                                                         ΛΙΒΑΔΕΙΑ  18 /06/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 	Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 	ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  51 / 2018

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.273,60€ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | K.A. ΠΡΟΫΠ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ [ΤΕΜ] | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ [€] | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ [€] | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστική Μονάδα Διαιρούμενου Τύπου Α | 60/7131.005 (1τεμ) 60/7131.006 (2τεμ | 3 | 480,00 |  |  |  |  |
| 2 | Κλιματιστική Μονάδα Διαιρούμενου Τύπου Β | 15/7131.019 (1τεμ) 15/7131.020 (1τεμ) | 2 | 600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α |  |

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :

ΛΙΒΑΔΕΙΑ          /         /2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ    18  / 06  /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ