| ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΕΡΓΟ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ” |
| --- | --- |

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 53/2018

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

TMHMA A'

Γενικά

- Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων, φιλοξενίας τουλάχιστον12 βρεφών έκαστο, σε δύο υπάρχοντες παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων. Η μελέτη αυτή στηρίχτηκε στο ΠΔ 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017).

.

- Σύντομη περιγραφή του έργου:

Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Δημιουργία χώρων κατάλληλων για ύπνο, απασχόληση βρεφών, αλλαγών και λουτρού, παρασκευή γάλακτος με επαρκή φωτισμό - αερισμό.

- Αποξηλώσεις και καθαιρέσεις δαπέδων, κουφωμάτων κλπ.

- Δημιουργία χωρισμάτων με γυψοσανίδα σε μεταλλικό σκελετό  ανθυγρή η κοινή ανάλογα με τη χρήση του χώρου .

- Επιστρώσεις δαπέδων και τοίχων με πλακίδια, όπου αυτό απαιτείται.

- Αλλαγή κουφωμάτων με θερμομονωτικά.

- Τοποθέτηση σίτας στα παράθυρα.

- Τοποθέτηση θυρών ξύλινων

- Δημιουργία πάγκων με ερμάρια, συρτάρια και ράφια στους χώρους αλλαγών και παρασκευής γάλακτος.

- Χρωματισμοί επιφανειών

H/M ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε κάθε υφιστάμενο παιδικό σταθμό  θα κατασκευαστούν οι παρακάτω υποδομές

Υποδομή Ύδρευσης

Θα κατασκευαστεί το δίκτυο διανομής ζεστού κρύου νερού με κατασκευή συλλέκτη διανομής ονομαστικής διαμέτρου 1 1/4- 1  inches , σωληνώσεις από χαλκό ονομαστικής διαμέτρου Φ22 προς τους υδραυλικούς υποδοχείς των χώρων α) παρασκευής γάλατος ( νεροχύτης) και αλλαγής βρεφών ( νιπτήρας πλύσης σκοραμιδίων) .

Υποδομή Αποχέτευσης

Θα κατασκευαστεί το δίκτυο αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες u-PVC 100 κτιριακής αποχέτευσης για απορροή ακαθάρτων από υδραυλικούς υποδοχείς των χώρων α) παρασκευής γάλατος ( νεροχύτης) και αλλαγής βρεφών ( νιπτήρας πλύσης σκοραμιδίων) Ειδικά στον Α Παιδικό Σταθμό θα κατασκευαστούν και φρεάτια αποχέτευσης περιμετρικά του σταθμού για την ένωση του νέου αποχετευτικού δικτύου με το υφιστάμενο.

Υποδομή Θέρμανσης

Θα μετατοπιστούν δύο θερμαντικά σώματα ενώ παράλληλα θα τοποθετηθούν καλύμματα

προστασίας προς αποφυγή εγκαυμάτων.

Ειδικά στο 2ο Παιδικό Σταθμό επί της οδού Αχιλλέως θα μονωθούν οι σωληνώσεις του υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης ( οδεύουν παράλληλα με το σοβατεπι ) προς αποφυγή εγκαυμάτων.

Υποδομή Ηλεκτρικών

Σε κάθε υφιστάμενο παιδικό σταθμό θα κατασκευαστεί υποπίνακας ηλεκτρικής διανομής προκειμένου να τροφοδοτηθούν τα φορτία των των χώρων α) παρασκευής γάλατος ( φωτισμός – ρευματοδότες – συσκευές : απορροφητήρας -κουζίνα -ψυγείο ) και αλλαγής βρεφών ( φωτισμός – ρευματοδότες)

Στους  λοιπούς χώρους απασχόλησης και ύπνου βρεφών θα μετατοπιστούν τα υφιστάμενα φωτιστικά για την κάλυψη φωτισμού των νέων διαρρυθμίσεων ενώ παράλληλα όπου απαιτείται θα προστεθούν νέα τεχνολογίας LED διαστάσεων 60Χ60.

Μέτρα πυροπροστασίας

Στον  2ο Παιδικό Σταθμό επί της οδού Αχιλλέως Θα τοποθετηθεί το κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης και τα κατάλληλα φορητά μέσα ( πυροσβεστήρες κόνεως ).

- Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Α΄ Παιδικός : Αναλήψεως

Β΄ Παιδικός :  Αχιλλέως και Αριστοφάνους

Λιβαδειά Βοιωτίας.

- Στοιχεία του κυρίου του έργου:

Δήμος Λεβαδέων

- Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών κατά την φάση μελέτης και η ανάδοχος Κ/ξια κατά την φάση κατασκευής.

- Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας.

Φάσεις εργασιών:

| Προετοιμασία εργοταξίου |  |
| --- | --- |
| Καθαιρέσεις |  |
| Τοιχοποιίες- Γυψοσανίδες |  |
| Ξυλουργικά |  |
| Κουφώματα Αλουμινίου |  |
| Επενδύσεις - Επιστρώσεις |  |
| Χρωματισμοί |  |
| Πυρανίχνευση – Πυρασφάλεια |  |
| Φωτισμός |  |
| Ισχυρά ρεύματα |  |
| Ασθενή ρεύματα |  |
| Κλιματισμός |  |
| Υδραυλικές εργασίες |  |

TMHMA Β'

Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες πηγές κινδύνων, κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες φάσεις και υποφάσεις εργασίας.

Γίνεται αντιστοίχιση των φάσεων - υποφάσεων του χρονοδιαγράμματος του έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο A.6 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες.

Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. H επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. H χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.

O αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:

- είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή),

- είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.),

- είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).

O αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

- είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο),

- είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),

- είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).

O αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεις.

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του τμήματος Β (στήλη 1) καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3) και συμπληρώνονται τα αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).

TMHMA Δ'

Πρόσθετα στοιχεία

Σχέδια κατόψεων του έργου.

TMHMA Ε'

Νομοθετικά κείμενα για τη λήψη μέτρων προστασίας

Έχει γίνει αναφορά στον πίνακα του Τμήματος Γ του ΣΑΥ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λιβαδειά   19 / 06 / 2018                  Λιβαδειά 19 / 06 / 2018

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.                         Μελισσάρης Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Νταλιάνης Χρήστος                         Χατζόπουλος Παρασκευάς

Τοπογράφος Μηχ/κός                     Ηλεκτρολόγος   Μηχανικός.