ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ : “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ		                ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ”

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 53/ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 64.789,10€ ΜΕ Φ.Π.Α.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων, φιλοξενίας 12 βρεφών έκαστο, σε δύο υπάρχοντες παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων. Η μελέτη αυτή στηρίχτηκε στο ΠΔ 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017).

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δημιουργία χώρων κατάλληλων για ύπνο, απασχόληση βρεφών, αλλαγών και λουτρού, παρασκευή γάλακτος με επαρκή φωτισμό - αερισμό.

- Αποξηλώσεις και καθαιρέσεις δαπέδων, κουφωμάτων κλπ.

- Δημιουργία χωρισμάτων με γυψοσανίδα σε μεταλλικό σκελετό  ανθυγρή η κοινή ανάλογα με τη χρήση του χώρου .

- Επιστρώσεις δαπέδων και τοίχων με πλακίδια, όπου αυτό απαιτείται.

- Αλλαγή κουφωμάτων με θερμομονωτικά.

- Τοποθέτηση σίτας στα παράθυρα.

- Τοποθέτηση θυρών ξύλινων

- Δημιουργία πάγκων με ερμάρια, συρτάρια και ράφια στους χώρους αλλαγών και παρασκευής γάλακτος.

- Χρωματισμοί επιφανειών

H/M ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε κάθε υφιστάμενο παιδικό σταθμό  θα κατασκευαστούν οι παρακάτω υποδομές

Υποδομή Ύδρευσης

Θα κατασκευαστεί το δίκτυο διανομής ζεστού κρύου νερού με κατασκευή συλλέκτη διανομής ονομαστικής διαμέτρου 1 1/4- 1  inches , σωληνώσεις από χαλκό ονομαστικής διαμέτρου Φ22 προς τους υδραυλικούς υποδοχείς των χώρων α) παρασκευής γάλατος ( νεροχύτης) και αλλαγής βρεφών ( νιπτήρας πλύσης σκοραμιδίων) .

Υποδομή Αποχέτευσης

Θα κατασκευαστεί το δίκτυο αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες u-PVC 100 κτιριακής αποχέτευσης για απορροή ακαθάρτων από υδραυλικούς υποδοχείς των χώρων α) παρασκευής γάλατος ( νεροχύτης) και αλλαγής βρεφών ( νιπτήρας πλύσης σκοραμιδίων) Ειδικά στον Α Παιδικό Σταθμό θα κατασκευαστούν και φρεάτια αποχέτευσης περιμετρικά του σταθμού για την ένωση του νέου αποχετευτικού δικτύου με το υφιστάμενο.

Υποδομή Θέρμανσης

Θα μετατοπιστούν δύο θερμαντικά σώματα ενώ παράλληλα θα τοποθετηθούν καλύμματα

προστασίας προς αποφυγή εγκαυμάτων.

Ειδικά στο 2ο Παιδικό Σταθμό επί της οδού Αχιλλέως θα μονωθούν οι σωληνώσεις του υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης ( οδεύουν παράλληλα με το σοβατεπι ) προς αποφυγή εγκαυμάτων.

Υποδομή Ηλεκτρικών

Σε κάθε υφιστάμενο παιδικό σταθμό θα κατασκευαστεί υποπίνακας ηλεκτρικής διανομής προκειμένου να τροφοδοτηθούν τα φορτία των των χώρων α) παρασκευής γάλατος ( φωτισμός – ρευματοδότες – συσκευές : απορροφητήρας -κουζίνα -ψυγείο ) και αλλαγής βρεφών ( φωτισμός – ρευματοδότες)

Στους  λοιπούς χώρους απασχόλησης και ύπνου βρεφών θα μετατοπιστούν τα υφιστάμενα φωτιστικά για την κάλυψη φωτισμού των νέων διαρρυθμίσεων ενώ παράλληλα όπου απαιτείται θα προστεθούν νέα τεχνολογίας LED διαστάσεων 60Χ60.

Μέτρα πυροπροστασίας

Στον  2ο Παιδικό Σταθμό επί της οδού Αχιλλέως Θα τοποθετηθεί το κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης και τα κατάλληλα φορητά μέσα ( πυροσβεστήρες κόνεως ).

### Λιβαδειά 19/06/2018			Λιβαδειά 19/06/2018

Συντάχθηκε 			Θεωρήθηκε

#### Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

### Μελισσάρης Ιωάννης 		Νταλιάνης Χρήστος

### Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 		Τοπογράφος Μηχανικός

### Χατζόπουλος Πάρης

### Ηλεκτρολόγος Μηχανικός