ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα:	Καθαριότητας και Ανακύκλωσης	Τίτλος:	Επισκευή μεταλλικών κάδων 			απορριμμάτων

Αρ. Μελέτης:	43/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η επισκευή και συντήρηση τροχήλατων κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής, που έχουν υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας σε συνδυασμό με την κακή χρήση που γίνεται από τους δημότες μας (καταστροφή πλαστικών στεγάστρων κλπ), καθώς και από την διάβρωση των τοιχωμάτων που προέρχεται κυρίως από την ανεξέλεγκτη ρίψη ασυσκεύαστων απορριμμάτων μέσα στους κάδους. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η εργασία επισκευής μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, οι οποίοι θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής εναποθήκευσης απορριμμάτων.

Από την υπηρεσία καθαριότητας έχουν συγκεντρωθεί 47 μεταλλικοί κάδοι, οι οποίοι χρειάζεται να επισκευαστούν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τεχνική περιγραφή αφορά στην εργασία επισκευής και συντήρησης μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής, οι οποίοι θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής εναποθήκευσης απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα:

- Θα αφαιρεθούν και θα αντικατασταθούν οι παλαιοί και καταστραμμένοι πυθμένες από νέους με γαλβανισμένη λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 χιλιοστών, ειδικά διαμορφωμένη με κατάλληλες βαθιές πρεσαριστές νευρώσεις και ενίσχυση τεσσάρων σημείων, οι οποίοι θα συγκολληθούν περιμετρικά με συνεχούς ραφής τόξο, προκειμένου να διασφαλίζεται η αντοχή και η στεγανότητα.

- Τα έδρανα των τροχών θα επανασυγκολληθούν επί της βάσης του σώματος.

- Θα αντικατασταθούν τα καπάκια (στέγαστρα), από πλαστικό κεκλιμένο καπάκι υψηλής ποιότητας από πολυαιθυλένιο.

- Θα αντικατασταθούν οι κατεστραμμένοι τροχοί από βαρέως τύπου τροχούς με ικανότητα περιστροφής 360ο με μεταλλική ζάντα, συμπαγές ελαστικό περίβλημα διαμέτρου 200mm και ποδόφρενο σε έναν από τους δύο τροχούς στην εμπρόσθια πλευρά.

- Θα τοποθετηθεί εύχρηστος και στιβαρής κατασκευής ποδομοχλός για το άνοιγμα του καπακίου με το πόδι, χωρίς την παρέμβαση χεριών.

Το κυρίως σώμα των κάδων θα βαφτεί εξωτερικά, κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους και θα τοποθετηθούν σε αυτοκόλλητο από PVC, τα χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου, αντανακλαστικές λωρίδες και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., έτσι ώστε να είναι ορατοί και τη νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι επισκευασμένοι μεταλλικοί κάδοι θα πρέπει:

- Να είναι μεταλλικοί, τροχήλατοι, μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή αποθήκευσης οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.

- Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν διαστάσεις και σχήμα και να ανταποκρίνονται απόλυτα προς τη νέα ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ840.

- Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές ή λόγω κακής χρήσης καταπονήσεις και να δέχονται χωρίς φθορά σκληρόκοκκα και ογκώδη απορρίμματα.

- Να φέρουν τέσσερις (4) τροχούς, έναν σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και συστήματα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, που να ενδείκνυνται για τα απορριμματοφόρα και πλυντήρια κάδων που διαθέτει ο Δήμος.

- Τα μεταλλικά πρεσαριστά επισκευασμένα μέρη του κάδου (αλλαγή πυθμένα) θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα ελάχιστου πάχους 1,5 χιλιοστού με επιψευδαργύρωση, ώστε να προστατεύονται από τη διάβρωση.

α. Κυρίως σώμα (κορμός)

α1.	Το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητα του έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και η με ολίσθηση πλήρης εκκένωση του από τα απορρίμματα κατά την ανατροπή του από το μηχανισμό ανύψωσης.

α2.	Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος θα τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός του κάδου και την αποφυγή δυσάρεστων οσμών.

α3.	Η συγκόλληση των χαλυβλοελασμάτων, πυθμένα και κυρίως σώματος, θα πρέπει απαραιτήτως να γίνεται με αδιάκοπες και συνεχείς ραφές, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα και με τρόπο που να  αποκλείονται διάκενα μεταξύ των χαλυβδοελασμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της ΕΝ 840-2, όπου οι κάδοι απαιτείται να είναι στεγανοί.

α4.	Ο πυθμένας θα φέρει κατάλληλες βαθιές και πρεσσαριστές νευρώσεις, ώστε να δημιουργούν αύλακες συλλογής υγρών και οπή αποχέτευσης για την εκροή υγρών κατά το πλύσιμο των κάδων, σε προσιτό για τους χρήστες σημείο. Η συγκόλληση των χαλυβδοελασμάτων μεταξύ πυθμένα και κυρίως σώματος να γίνεται με συνεχείς ραφές, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα, δηλαδή να αποκλείονται διάκενα.

α5.	Στη μία πλευρά του πυθμένα των κάδων θα προβλέπεται οπή αποχέτευσης που θα κλείνει στεγανά με κατάλληλο πλαστικό πώμα. Θα πρέπει επίσης, για την εύκολη μετακίνηση τους, να υπάρχουν στο κυρίως σώμα των κάδων κατανεμημένες χαλύβδινες και εύχρηστες χειρολαβές στιβαρής κατασκευής.

α6.	Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα τους ισχυρούς μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου Φ40 χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών, σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840 οριζόμενα.

α7.	Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν εύχρηστο και στιβαρής κατασκευής ποδομοχλό, για το άνοιγμα του καπακίου με το πόδι, χωρίς την παρεμβολή χεριών. Ο ποδομοχλός να είναι κατασκευασμένος από σωλήνα και λάμες ανύψωσης ικανού ύψους και πάχους, με πρόσθετη θερμή επιψευθαργύρωση, έτσι ώστε να παρέχει ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 300 χιλιοστών και να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 250 χιλιοστά ώστε να είναι λειτουργικός.

β. Καπάκι (σκέπαστρο)

β1. 	Το καπάκι θα είναι πλαστικό, κεκλιμένο, θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει προς τα επάνω με τη βοήθεια δύο (-02-) χειρολαβών.

β2.	Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο (ΡΕ) υψηλής ποιότητας διπλού τοιχώματος για κάδους 1100lt παλαιού τύπου και μονού τοιχώματος για κάδους 1100lt και 1300lt νέου τύπου.

β3.	Ο τρόπος κατασκευής του θα πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία.

β4.	Θα συνδέεται στο κυρίως σώμα με κατάλληλα διαμορφωμένες βάσεις στιβαρής κατασκευής, οι οποίες θα εδράζονται στο επάνω μέρος της πίσω πλευράς του κάδου.

β5.	Η σύνδεση (ενσωμάτωση) του με το κυρίως σώμα του κάδου θα έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και αν αυτό παραμένει τελείως ανοιχτό.

β6.	Κατά την ανατροπή του κάδου για την εκκένωση του στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακίου θα επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση (κλειστό).

β7.	Το χρώμα του καπακίου θα είναι σε απόχρωση κατά RAL. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α’ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.

β8.	Το πλαστικό καπάκι θα φέρει ενισχυτικά λαμάκια προστασίας του, πάχους >1,2mm, στα σημεία όπου θα εφάπτονται και σύρονται οι κεντρικές λάμες του ποδομοχλού.

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει πιστοποιητικά CE των πλαστικών καπακίων που θα τοποθετηθούν.

γ. Τροχοί – Ανάρτηση – Πέδηση

Οι αντικατεστημένοι τροχοί των κάδων:

γ1.	Θα είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούμενοι, με ζάντα και με συμπαγές ελαστικό περίβλημα για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών και αντοχής φορτίου ο καθένας τουλάχιστον 200kg.

γ2.	Ο κάθε τροχός θα έχει τη δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή του, να περιστρέφεται και στον κάθετο άξονα του κατά 360ο, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος και να καθίσταται η μετατόπιση του εύκολη.

γ3.	Οι τροχοί θα εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η ενσωμάτωση τους θα επιτυγχάνεται με τέσσερις (-04-) βίδες και αντίστοιχα παξιμάδια ασφαλείας ο καθένας.

γ4.	Οι κονσόλες ανάρτησης θα πρέπει να είναι συγκολλημένες επί της βάσης του σώματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή σε τυχόν υπέρβαρα φορτία και μηχανικές καταπονήσεις.

γ5.	Θα πρέπει να φέρουν πέδηση που θα περιλαμβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) σε τουλάχιστον έναν από τους δύο εμπρόσθιους τροχούς, για την ακινητοποίηση τους. Η πέδηση θα πρέπει να ενεργοποιείται με τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστη και λειτουργική για τους εργαζόμενους του δήμου.

γ6.	Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα πιστοποιητικά CE των τροχών που θα τοποθετηθούν.

δ. Άλλα στοιχεία

Στο κυρίως σώμα των μεταλλικών κάδων, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

- Οι κάδοι θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 εκατοστών και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. ώστε να είναι ορατοί και τη νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου.

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει εργοστασιακή βεβαίωση για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου που πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΝ 840 -2-4-6.

Συγκεκριμένα τα μεταλλικά τμήματα είναι:

- Μεταλλικοί πάτοι κάδων απορριμμάτων εργοστασιακά διαμορφωμένοι για την επισκευή κάδων 1300lt, 1100lt, 770lt και 660lt.

- Μεταλλικές βάσεις εργοστασιακά διαμορφωμένες με πύρρο ανάρτησης Φ42mm Χ4mm.

- Βάσεις τροχών εργοστασιακά διαμορφωμένες πάχους 4mm.

- Ποδομοχλοί και μεταλλικά εξαρτήματα που απαιτούνται για το μηχανισμό ανάρτησης.

- Βάσεις καπακίου πάχους 4mm.

- Μεταλλικά εξαρτήματα εργοστασιακά διαμορφωμένα διαστάσεων 1,5Χ2000Χ1000 για την αντικατάσταση του μεταλλικού σώματος των κάδων απορριμμάτων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΚΑΔΟ, € | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αποκατάσταση πυθμένα | 50000000-5 | 47,30 | 47 | 2.223,10 |
| 2 | Επισκευή κυρίως σώματος κάδου |  | 18,20 |  | 855,40 |
| 3 | Καθαρισμός και βαφή κάδου |  | 25,00 |  | 1.175,00 |
| 4 | Τοποθέτηση καινούριων ανταλλακτικών κάδου |  | 78,00 |  | 3.666,00 |
| 5 | Αποκατάσταση λογότυπου Δήμου – ανακλαστικών νύχτας |  | 3,08 |  | 144,76 |
|  | Σύνολο | 8.064,26 |
|  | Φ.Π.Α. | 24% | 1.935,42 |
|  | Σύνολο με Φ.Π.Α. | 9.999,68 |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο	Αντικείμενο συγγραφής

- Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στους όρους και τις τεχνικές λεπτομέρειες εκείνες, βάσει των οποίων θα γίνουν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης κάδων απορριμμάτων από συνεργείο επισκευής κάδων απορριμμάτων.

Η αξία των υπηρεσιών υπολογίζεται σε 9.999,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της δαπάνης.

Άρθρο 2ο	Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Άρθρο 3ο	Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

α) Τεχνική έκθεση – Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές

β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων

δ) Τιμολόγιο προσφοράς

Άρθρο 4ο 	Προληπτικά μέτρα ασφάλειας - Ευθύνες αναδόχου

Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα προφυλακτικά μέτρα γενικά για το εργατοτεχνικό προσωπικό, κάθε τρίτου και κάθε μεταφορέα υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας βάσει των ισχυόντων νόμων και διατάξεων.

Κατά συνέπεια σε κάθε περίπτωση παράβασης, ή ατυχήματος παραμένει ο ανάδοχος, ο μόνος υπεύθυνος, αστικά και ποινικά και μάλιστα για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του είτε στον εργοδότη του είτε σε τρίτους, λόγω παράβασης ή παράληψης.

Επομένως ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για ενδεχόμενη καταβολή προστίμων η αποζημιώσεων, καθώς και κάθε άλλης αστικής η ποινικής ευθύνης, που θα προκύψει από γεγονός πού είναι τυχαίο ή έγινε από παράληψη.

Άρθρο 5ο 	Υποχρεώσεις του προμηθευτή για τις εργασίες

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις εργασίες που αναγράφονται στην προσφορά, η οποία έγινε αποδεκτή και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα υλικά που απαιτούνται κάθε φορά σε κάθε επιμέρους εργασία. 	Εκτός από τις ρήτρες εγγυήσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει ξανά τους κάδους που παρουσιάζουν προβλήματα, που αποδεδειγμένα οφείλονται στην κακή ποιότητα των εργασιών του και όχι σε άλλους παράγοντες. Αυτές οι επισκευές δεν θα χρεώνονται ως επιπλέον εργασία και θα πραγματοποιούνται και πάλι με ευθύνη του ανάδοχου και με ανανέωση της εγγύησης.

Άρθρο 6ο 	Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 7ο 	Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιβαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων, που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8ο 	Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή καταβάλλεται στο τέλος των εργασιών επισκευής – συντήρησης των κάδων απορριμμάτων.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον προμηθευτή φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 9ο 	Παραλαβή κάδων

Κατά την παραλαβή των κάδων θα πραγματοποιείται έλεγχος για την αντοχή τους. Η πραγματοποίηση των δοκιμών θα γίνει από το προσωπικό που θα διαθέσει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου. Σε περίπτωση που η επισκευή δεν ανταποκρίνεται στις οριζόμενες  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τους κάδους με δικά του έξοδα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης διακήρυξης και τις υποδείξεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

Άρθρο 10ο  	Τρόπος παράδοσης – παραλαβής για επισκευή

Η παραλαβή των κάδων προς επισκευή καθώς και η παράδοση των επισκευασμένων κάδων στον ίδιο χώρο θα γίνετε με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Ο χώρος συγκέντρωσης των κάδων  θα υποδειχθεί στον ανάδοχο.

Άρθρο 11ο 	Επίλυση διαφορών

Για όποια διαφορά και ασάφεια των αναγραφόμενων στα τεύχη όλης της μελέτης υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις και νομοθεσίες πού αναφέρονται παραπάνω. Για όποια τυχόν διαφορά ήθελε προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Λιβαδειάς σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 1406/83 διότι η σύμβαση δημιουργείται και υπογράφεται στην πόλη της Λιβαδειάς όπου έχει έδρα ο Δήμος.

Άρθρο 12ο 	Παράδοση κάδων

Από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδίνονται από τον ανάδοχο, κάθε 15 ημέρες, 20 – 30 επισκευασμένοι κάδοι.

Λιβαδειά	26.10.2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΟΥΚΑΣΔΗΜΑΚΑΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Τίτλος:	Επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΚΑΔΟ, € | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αποκατάσταση πυθμένα | 50000000-5 |  | 47 |  |
| 2 | Επισκευή κυρίως σώματος κάδου |  |  |  |  |
| 3 | Καθαρισμός και βαφή κάδου |  |  |  |  |
| 4 | Τοποθέτηση καινούριων ανταλλακτικών κάδου |  |  |  |  |
| 5 | Αποκατάσταση λογότυπου Δήμου – ανακλαστικών νύχτας |  |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |
|  | Φ.Π.Α. | 24% |  |
|  | *Σύνολο με Φ.Π.Α. |  |

*Είναι η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς επισκευή κάδων απορριμμάτων.

Λιβαδειά  ……………………………………………………

O Προσφέρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα:	Καθαριότητας και Ανακύκλωσης	Λιβαδειά:	26.10.2018

Πληροφορίες: 		Αρ. Πρωτ.:	26867

Προς:	Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών

Κοιν.: 	Δήμαρχο Λεβαδέων

Γεν. Γραμματέα

Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος

ΑΔΑΜ: 18REQ003904639

ΘΕΜΑ: «Πρωτογενές αίτημα για επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων».

Το τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης προτίθεται να προβεί στην επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την επισκευή και συντήρηση παλαιών χαλασμένων κάδων απορριμμάτων και την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας αποκομιδής αυτών.

Η περιγραφή και οι προδιαγραφές της επισκευής και συντήρησης των μεταλλικών κάδων απορριμμάτων αναλύονται στην υπ΄ αριθμ.  43/2018  επισυναπτόμενη μελέτη της Διεύθυνσης.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.999,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των εξόδων του Δήμου Λεβαδέων, οικονομικού έτους 2018 σε βάρος του Κ.Α. 20.6265.003 «Επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων».

Ο Πρ/νος της Διεύθυνσης

Λουκάς Δημάκας

Χημικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα:	Καθαριότητας και Ανακύκλωσης	Λιβαδειά: 	26.10.2018

Πληροφορίες:	Στάμου Χρήστος	Αρ. Πρωτ.: 	26869

Τηλ.:	2261350858

Προς:	Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: «Τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη ανάληψης υποχρέωσης για επισκευή και συντήρηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων».

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις :

α.	Των άρθρων 66 και 68 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 10 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129Α΄) και το άρθρο 58 του Ν.4438/2016 (ΦΕΚ 220Α΄).

β.	Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145/5-8-2016) Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και την αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».

γ.	Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/2/ΕΕ».

δ.	Του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010(ΦΕΚ 87τ.Α΄) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 203 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ τ.Α΄).

- Την αριθμ. 58/2014 απόφαση Δημάρχου Λεβαδέων περί ανάθεσης άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, βάσει του άρθρου 25 του Ν.4270/2014.

- Την αριθμ. 64/αριθμ.πρωτ.18651/30-7-2018 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

- Την  υπ’  αριθμ.  486/2017 (ΑΔΑ:6ΤΙΛΩΛΗ-06Ο) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου  Λεβαδέων έτους 2018 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 1927/222370/27.12.2017 (ΑΔΑ:ΨΒΜ1ΟΡ10-Ξ6Ξ) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας .

- Την αριθμ. 47/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑ:ΩΩΦ4ΩΛΗ-ΜΞΤ) με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 25595/2017 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικ. έτους 2018» (Απόφαση Οικ. Επιτροπής 43/2018 ΑΔΑ:60Τ8ΩΛΗ-ΒΘΑ).

- Το υπ. αριθμ. 26867/26.10.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003904639) πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας περί αναγκαιότητας  της επισκευής και συντήρησης μεταλλικών κάδων απορριμμάτων.

Αιτούμαστε

Την ανάληψη πίστωσης ύψους 9.999,68 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 20.6265.003 και τίτλο «Επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» για την κάλυψη των εξόδων της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Πηγή Χρηματοδότησης:	Ανταποδοτικά τέλη

Οικονομικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη:	2018	9.999,68 €

Ποσό δαπάνης (σύνολο):		9.999,68 €

Συνημμένα:

Η υπ’ αριθμ. 43/2018 μελέτη της Διεύθυνσης

Ο Πρ/νος της Διεύθυνσης

Λουκάς Δημάκας

Χημικός Μηχανικός