ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΟ : 	« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  		ΚΤΙΡΙΩΝ ( ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ….. )

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :   51 / 2019    	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.023,68€

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Λεβαδέων α) για τον υδραυλικό ανελκυστήρα τεσσάρων (4) ατόμων για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και β) για τον υδραυλικό ανελκυστήρα δέκα (10) ατόμων για 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης . Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 2.023,68€ με το Φ.Π.Α 24%. και προέρχεται από Δημοτικούς Πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10 6262.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κτιρίων (ανελκυστήρας – κλιματιστικά)» με το ποσό των ( 2Χ5Χ68Χ1,24=) 843,20€ για το έτος 2019. Το υπόλοιπο ποσό από τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα υπολογισθεί στο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020. Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης).

. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια συντήρησης ανελκυστήρων από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Τμήμα Εργασίας. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

| ΘΕΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | ΠΡΟΣΩΠΩΝ –ΑΜΕΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΕΝ 81.2 | ΕΝ 81.2 |
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ | 750Κg | 310Κg |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ | 10 | 4 |
| ΣΤΑΣΕΙΣ | 6 | 6 |
| ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | GMV | GMV |
| ΑΝΤΛΙΑ | 150lt/min | 125lt/min |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 13KW | 11KW |
| ΕΜΒΟΛΟ | Φ100Χ5mm | Φ90Χ5mm |
| ΤΡΟΧΑΛΙΑ | Φ450 | Φ450 |
| ΟΔΗΓΟΙ | 89Χ62Χ16 | 80Χ80Χ9 |
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ | HAI 2:1 HAI 2:1 |  |
| ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ | 6 Φ10 | 6 Φ9 |
| ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ | Sta-Ge | Sta-Ge |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΩΝ | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ | ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/ BUS |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΣΕΩΝ | 2 ΑΝΑ ΜΗΝΑ | 2 ΑΝΑ ΜΗΝΑ |
| ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΑ | ΕΤΗΣΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |

Γ.     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1.	Τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων δύο φορές το μήνα (ή 24 φορές το χρόνο) όπως ορίζει το άρθρο 4, παρ. 4γ της ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/08 ΦΕΚ2604 Β/ 22-12-08 για τους ανελκυστήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε δημόσια κτίρια. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον   κατά τακτά  χρονικά διαστήματα  έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για  εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 5γ της ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-08 η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας ή όσο περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση του συνεργείου συντήρησης

Ενδεικτικά η συντήρηση αναφέρεται στις παρακάτω εργασίες:

- Να εξετάζονται τα τοιχώματα, η οροφή και ο πυθμένας του φρεατίου όπου
λειτουργεί ο θάλαμος.

- Έλεγχος των οδηγών θαλάμου και η λίπανση αυτών.

- Έλεγχος του ευκάμπτου καλωδίου καθώς και του διακλαδωτήρα.

- Έλεγχος   στις  επαφές  πόρτων,   κλειδαριών  αμορτισέρ   για   γενικά   η   καλή λειτουργία της πόρτας.

- Έλεγχος συσκευής αρπαγής και λειτουργίας του διακόπτη της.

- Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας.

- Έλεγχος της λειτουργίας των διακοπτών τερμάτων και προτερμάτων διαδρομής του θαλάμου.

- Έλεγχος στα σημεία προσδέσεως των συρματόσχοινων στο θάλαμο και στο φρεάτιο.

- Έλεγχος σε όλο το μήκος των συρματόσχοινων και της τροχαλίας για τυχόν φθορές.

- Να ωμομετρούνται όλα τα κυκλώματα για τυχόν διαρροή.

- Έλεγχος γλυστρών και τροχών στο πλαίσιο θαλάμου.

- Έλεγχος στο μπλοκ βαλβίδων για τυχόν διαρροή πίεσης.

- Έλεγχος για διαρροή λαδιού από το έμβολο.

- Έλεγχος της στάθμης λαδιού στο δοχείο.

- Έλεγχος για ισοστάθμη του θαλάμου στους ορόφους.

- Έλεγχος  της   καλής  λειτουργίας  του   ρελέ  διαφυγής  και   των  άλλων  ρελέ αυτοματισμών ασφαλείας.

- Έλεγχος για την κατάσταση των ασφαλειών.

2.	Αποκατάσταση των βλαβών - φθορών των ανελκυστήρων όπως ορίζει το άρθρο 4, παρ. 2 της ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-08 καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου   συντήρησης.

Περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης των καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

3	Μετά από κάθε τακτική ή έκτακτη συντήρηση - επισκευή, ο τεχνίτης πρέπει να γράφει στο βιβλιάριο συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα, την ημερομηνία που έγινε και τις εργασίες που πραγματοποίησε

4	Όλοι οι ανελκυστήρες θα ασφαλιστούν για αστική ευθύνη για σωματικές και υλικές βλάβες έναντι τρίτων προσώπων. Η ασφάλιση των ανελκυστήρων θα γίνει με ευθύνη του ανάδοχου και το κόστος ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης ανά ανελκυστήρα.

5	Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών, υλικών που χρήζουν αντικατάστασης για  την  ομαλή   και  ασφαλή  λειτουργία  των  ανελκυστήρων.   Το  κόστος  της προμήθειας των παραπάνω υλικών σύμφωνα με τις τιμές εμπορίου θα καλυφθεί από το ποσό που προβλέπεται στο προϋπολογισμό της μελέτης για το σκοπό αυτό.

6	Σε  περίπτωση που προκύψει πρόσθετος αριθμός ανελκυστήρων κατά  τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης, ο ανάδοχος κατόπιν εντολής της επίβλεψης θα αναλάβει τη συντήρηση των επιπλέον ανελκυστήρων με κόστος συντήρησης το ίδιο με τη τιμή της προσφοράς του και αναλόγως του χρονικού διαστήματος συντήρησης. Το κόστος των πρόσθετων συντηρήσεων θα καλυφθεί από το ποσό που προβλέπεται στο προϋπολογισμό της μελέτης για τα απρόβλεπτα.

7	Σε περίπτωση διακοπής λειτουργιάς ανελκυστήρα-ων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 της ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-08 δεν θα καταβάλλεται ουδεμία αποζημίωση στον συντηρητή από τον Δήμο Λεβαδέων για το χρονικό διάστημα της διακοπής.

8	Ο συντηρητής αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης τις υποχρεώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-08 και ειδικά αυτών της παρ. 4.

Λιβαδειά 30-07-2019 	Λιβαδειά 30-07-2019

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών

Χατζόπουλος Παρασκευάς	Νταλιάνης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΟ : 	« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  		ΚΤΙΡΙΩΝ ( ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ….. )

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :   51 / 2019    	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.023,68€

Δ.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ- 1 (Ειδικό)  ·

Συντήρηση  ενός υδραυλικού ανελκυστήρα ατόμων στο Δημαρχείο Λιβαδειάς.

ΑΜΕΑ ανυψωτικής ικανότητας 10 ατόμων / 6 στάσεων, αυτόματου χειρισμού με διπλή αυτόματη τηλεσκοπική θύρα, σύμφωνα με την ύπ'αρ. 18173/30-8-88 εγκύκλιο του Υ.Β.Ε.Τ., την Κ.Υ.Α. αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/08 ΦΕΚ2604 Β/ 22-12-08 και την οδηγία ΕΝ 95/16 με δύο επισκέψεις ανά μήνα και εργασίες όπως περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

(1 μήνας)

Τιμή ενός μήνα  σε  Ευρώ       (Εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ και μηδέν ΛΕΠΤΑ)	Τ.Ε. 68,00 €

ΑΡΘΡΟ- 2 (Ειδικό)

Όπως άρθρο 1, αλλά για έναν υδραυλικό ανελκυστήρα ατόμων, στο Δημαρχείο Λιβαδειάς. και ανυψωτικής ικανότητας 4 ατόμων / 6 στάσεων.

(1 μήνας)

Τιμή ενός μήνα  σε  Ευρώ       (Εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ και μηδέν ΛΕΠΤΑ)	Τ.Ε. 68,00 €

Λιβαδειά 30-07-2019 	Λιβαδειά 30-07-2019

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών

Χατζόπουλος Παρασκευάς	Νταλιάνης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΟ : 	« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  		ΚΤΙΡΙΩΝ ( ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ….. )

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :   51 / 2019    	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.023,68€

Ε.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τις εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης (συμπεριλαμβανόμενου ·της ασφάλισης των ανελκυστήρων) της προμήθειας ανταλλακτικών για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων.

Αριθμός CPV : 50750000-7 Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων.

| α/α | Είδος | Άρθρο | Μον. | Ποσοτ. | Τιμή (€) | Σύνολο(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση ενός ανελκυστήρα ατόμων, 10 ατόμων / 6 στάσεων. (Δημαρχείο Λιβαδειάς) | Ειδικό | μήνες | 12 | 68,00 | 816,00 |
| 2 | Συντήρηση ενός ανελκυστήρα ατόμων, 4 ατόμων / 6 στάσεων. (Δημαρχείο Λιβαδειάς) | Ειδικό | μήνες | 12 | 68,00 | 816,00 |
| - | Σύνολο | 1.632,00 |
|  | ΦΠΑ 24% | 391,68 |
|  | Σύνολο | 2.023,68 |

Λιβαδειά 30-07-2019 	Λιβαδειά 30-07-2019

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών

Χατζόπουλος Παρασκευάς	Νταλιάνης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΟ : 	« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  		ΚΤΙΡΙΩΝ ( ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ….. )

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :   51 / 2019    	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.023,68€

ΣΤ.  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Είδος | Μον. | Ποσοτ. | Τιμή Μονάδας Μελέτης | Τιμή Προσφοράς (€) | Σύνολο Προσφοράς (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση ενός ανελκυστήρα ατόμων, 10 ατόμων / 6 στάσεων. (Δημαρχείο Λιβαδειάς) | μήνες | 12 | 68,00 |  |  |
| 2 | Συντήρηση ενός ανελκυστήρα ατόμων, 4 ατόμων / 6 στάσεων. (Δημαρχείο Λιβαδειάς) | μήνες | 12 | 68,00 |  |  |
|  | Σύνολο |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | Σύνολο Προσφοράς |  |

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. :

Λιβαδειά    /     /   2019

Ο Προσφέρων

Λιβαδειά 30-07-2019 	Λιβαδειά 30-07-2019

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών

Χατζόπουλος Παρασκευάς	Νταλιάνης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΈΡΓΟ : 	« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  		ΚΤΙΡΙΩΝ ( ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ….. )

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :   51 / 2019    	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.023,68€

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 1ο    Αναθέτουσα αρχή (Κύριος του Έργου)

Δήμος Λεβαδέων  με δ/νση έδρας, Σοφοκλέους 15 , Τ. Κ. 32 131.  Λιβαδειά Βοιωτίας. NUTS 3 EL6 EL641.

Άρθρο 2ο : Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα  προβλέπονται οι οροι και οι διαδικασίες υλοποίησης των εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων του Δήμου Λεβαδέων.

Αριθμός CPV : 50750000-7 Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων.

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας καθώς και την διαδικασία αξιολόγησης του παρόχου της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα η μελέτη αυτή αφορά την ετήσια συντήρηση προληπτική τακτική και έκτακτη μετά των απαραίτητων επισκευών για την απροσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων του Δήμου Λεβαδέων.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να εγκριθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

( παρ.7 του άρθρο 54 του Ν.4412/2016).

Στην περίπτωση της  απ ευθείας ανάθεσης ( άρθρο 118 του Ν.4412/2016) ως χρόνος έναρξης νοείται η ημερομηνία αποστολής της πρώτης πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 4ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 223 Ν.3463/06).

2) Των άρθρων 118 και 86 του Ν.4412/Τεύχος Α/ ΦΕΚ 147/08-08-2016.

3.) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4.) Την Κ.Υ.Α. αρ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/08 ΦΕΚ2604 Β/ 22-12-08

ΑΡΘΡΟ 5ο Στοιχεία της Δημόσιας Σύμβασης

Τα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι:

Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές.

Τιμολόγιο Μελέτης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Απόφαση Ανάθεσης με αποδεικτικό δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

(επι ποινή ακυρότητας, παρ.3 του άρθρου 118 του Ν.4412/16)

Συμφωνητικό ( απαιτείται για ποσά άνω των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ).

Άρθρο 6ο  Τρόπος εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσίας

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων) διότι δεν απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου.

Η διαδικασία δεν θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. διότι η προεκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 με συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(άρθρο 36 παρ.1 του Ν.4412/06)

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της τιμής (άρθρο 86 παρ.13 του Ν.4412/06)

Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να προσκομίσουν

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

1.) Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET, ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος.

‘Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό, ΦΕΚ, κλπ ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη κλπ.

Τεχνική Προσφορά

(άρθρο 94 του Ν. 4412/2016)

1.) Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές, υποχρεώσεις.

2.) Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος.

3.) Υπεύθυνη Δήλωση σε αντικατάσταση του α) Ποινικού Μητρώου &

β)του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, που να δηλώνει οτι :

α) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του

δραστηριότητας μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς .

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο Καταστατικό και

β) δεν έχουν επιβληθεί πράξεις προστίμου σε χρονικό διάστημα δυο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

4.) Τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας  με Δήλωση του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την συντήρηση και βεβαιώσεις από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι και εάν συντρέχει η περίπτωση  προσκόμιση των σχετικών αδειών άσκησης επαγγέλματος καθώς και των αδειών συνεργείου-ων συντήρησης ανελκυστήρων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας .

Οικονομική Προσφορά

(άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)

Η τιμή δίνεται ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπερ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς

( παρ.4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016).

Η παροχή υπηρεσίας ανατίθεται με απόφαση Δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύναψη Σύμβασης– Παρακολούθηση -Παραλαβή

Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 20 ημερών για υπογραφή της σύμβασης μετά την σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση ( άρθρο 105 παρ 4 του Ν. 4412/2016 ).

Δεν απαιτείται  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης διότι η αξία της σύμβασης δεν υπεβαίνει το ποσό των 20.000,00€( άρθρο 72 παρ 1β του Ν. 4412/2016 ).

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης εκτελείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

(άρθρο 216 παρ. 1)  του του Ν. 4412/2016

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή της ανάθεσης για ποσά κάτω των 2.500,00€, για ένα έτος.

Η παραλαβή της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας  θα γίνει από την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. δ) του Ν. 4412/2016 Επιτροπή η οποία θα συντάξει και το σχετικό/ά πρωτόκολλο/α οριστικής παραλαβής (άρθρο 219 παρ. 5 του του Ν. 4412/2016) η οποία μεριμνά και για την έγκριση του από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της επιτροπής, εντός  οριζόμενης προθεσμίας , η επιτροπή παραλαβής εφαρμόζει τα αναφερόμενα στο άρθρο 219  του Ν. 4412/2016.

Μετά από κάθε τακτική συντήρηση θα παραδίδεται το αντίστοιχο δελτίο συντήρησης το οποίο θα αρχειοθετείται και θα αποτελεί δικαιολογητικό των πληρωμών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το βιβλίο συντηρήσεως του ανελκυστήρα και να ενημερώνει τον Δήμο Λεβαεών για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Άρθρο 8ο : Πληρωμή -  Αναθεώρηση τιμών

Η πληρωμή της παροχής υπηρεσίας θα γίνει ύστερα από έκδοση σχετικού-ων  δελτίου-ων παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου κάθε μήνα ( όχι δεσμευτικά) και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.· Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Η εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και με την προσκόμιση κατ ελάχιστον του ανωτέρω πρωτοκόλλου  οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, (παρ. 4 του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

Σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω με την διαφορά ότι τα πρωτόκολλα και τα τιμολόγια θα αφορούν τις εργασίες της τμηματικής παραλαβής.

Επιπλέον δικαιολογητικά εάν απαιτηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μπορούν να ζητηθούν από τον ανάδοχο (παρ. 6 του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. (παρ.5 του άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)

Επίσης με βάση την παρ.7 του αρθρ.5 του Ν.2198/94/ΦΕΚ 43 Α/22-3-94 κατά την εργασία θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της εργασία, καθώς και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9ο:  Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος όταν επικαλείται ανωτέρα βία  υποχρεούται εντός 20ημερών από την ημερομηνία των συμβάντων τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

(άρθρο 204 του Ν. 4412/2016).

Άρθρο 10ο : Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 218 και 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο Γενικά περί εργασιών και μέτρων ασφαλείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας κατά τις εργασίες του και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο  ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων, ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνες για οποιαδήποτε απ' τη μη καλή εφαρμογή τους και συνέπεια.

Κατά την εκτέλεση των έργων θα ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζόμενους του και τους εργαζόμενους του χώρου και στους επισκέπτες. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στις παρακείμενες εγκαταστάσεις θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση παράβασης η ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης η παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα.

Το προσωπικό το οποίο θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα διαθέτει την εξειδίκευση που απαιτεί η συγκεκριμένη εργασία και η αμοιβή του και οιαδήποτε άλλη δαπάνη (ασφάλιση κ.λ.π.) αφορά αποκλειστικά τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη υποχρεούται να βρίσκει τα απαραίτητα μηχανήματα σε είδος και αριθμό που είναι απαραίτητα για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας μέσα στη συνολική και τμηματική προθεσμία. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφόσον διαπιστώσει ότι τα μηχανήματα τα οποία εργάζονται (όπως π.χ. γερανοί κ.λ.π.) δεν διαθέτουν τις από το νόμο προβλεπόμενες άδειες να διακόπτει αμέσως τις εργασίες και να καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί σχετικά.

(σχετικό το με αριθμό πρωτ. Δ13ε/0/9865/96 έγγραφο του ΠΕΧΩΔΕ « Παράνομη χρήση μηχανημάτων έργων »

Ο ανάδοχος πρέπει να δείχνει προσοχή ώστε να αποφεύγονται ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. στα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, για τις οποίες είναι υπεύθυνος και οφείλει να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα κάθε βλάβη που θα προξενήσει σε αυτά.

Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4412/2016.

Λιβαδειά 30-07-2019 	Λιβαδειά 30-07-2019

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών

Χατζόπουλος Παρασκευάς	Νταλιάνης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός