ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ NUTS 3 EL641

Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 40 / 10-06-2019

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                       ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 / 2019

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.418,00€ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι α) τρείς (3) καινούργιοι καταψύκτες για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συσσιτίου του Δήμου Λεβαδέων  και  συγκεκριμένα να χαρακτηρίζεται από τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία :

Να είναι ονομαστικής τάσεως 230Volt/50Hz, ενδεικτικών διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 825 x 1.414 x 750 mm καθαρής χωρητικότητας 418 λίτρων ή μεγαλύτερη, λευκού χρώματος, με ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης, με μηχανικό έλεγχο της θερμοκρασίας,   ενεργειακής Κλάσης A+, με αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 24 ώρες, με ετήσια Κατανάλωση Ρεύµατος 330 kWh / έτος ή μικρότερη , για λειτουργία σε κλιματική κλάση υποτροπική κατάλληλη για την Ελλάδα .

Να διαθέτει σήμανση CE και να ικανοποιεί τo πρότυπo ΕΛΟΤ-ΕΝ153/2006 «Μέθοδοι μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των σχετικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικών ψυγείων, θαλάμων συντήρησης κατεψυγμένων τροφών, καταψυκτών και των συνδυασμών τους οικιακής χρήσης» καθώς και την Εθνική Νομοθεσία Δ6/Φ1/26810/8.12.1994 ΚΥΑ ως τροποποιήθηκε με την Δ6/Β/12915/21.7.2004 (ΦΕΚ Β 1144).

β) Ένα (1) ψυγείο για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ψυγείο μονόπορτο, ελεύθερο, με τύπο ψύξης Full No Frost, ή άλλου τύπου  ψύξης και λειτουργία Free Store ή άλλη ισοδύναμη , ενεργειακής κλάσης Α++ ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας: 120kWh ή και λιγότερο για λειτουργία σε κλιματική κλάση υποτροπική κατάλληλη για την Ελλάδα.

Να ελέγχεται από ηλεκτρονικό panel τύπου (LED)

Να διαθέτει καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 350 και άνω χωρίς κατάψυξη.

Η φορά της πόρτας να είναι αναστρέψιμη με τροχούς για κίνηση, ρυθμιζόμενα πόδια και να διαθέτει γυάλινα ράφια ψυγείων από γυαλί ασφαλείας, ράφι για μπουκάλια 2 συρτάρια λαχανικών , εσωτερικό φωτισμός LED.

Οι ενδεικτικές διαστάσεις να είναι 1854x595x668 mm (ΥΧΠΧΒ)

Να διαθέτει σήμανση CE και να ικανοποιεί την οδηγία ΕrP.

Ενδεικτικός τύπος Electrolux ERF4113AOW

Η δαπάνη θα βαρύνει για τους καταψύκτες τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς

Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής

Κ.Α. 60/7131.009 με τίτλο «Προμήθεια καταψύκτη για τις ανάγκες του υποέργου ΄΄ Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ » με εγγεγραμένη πίστωση ύψους 500,00€

και τον Κ.Α. 60/7131.010 με τίτλο «Προμήθεια καταψυκτών για τις ανάγκες του υποέργου ΄΄ Παροχή συσσιτίου΄΄ » με εγγεγραμένη πίστωση ύψους 1.000,00€

και για το ψυγείο τον Κ.Α 60/7131.008 με τίτλο «Προμήθεια ψυγείου συντήρησης για τις ανάγκες του υποέργου ΄΄ Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ » με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 1.000,00

του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019» του Δήμου Λεβαδέων

O Κωδικοί CPV των είδων είναι : 39711120-6 «Καταψύκτες» και 39711130-9 «Ψυγεία»

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/06/2019                                             ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/06/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                     ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                       ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 / 2019

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.418,00€ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότητα σε τεμ | Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ | Μερικο Σύνολο σε ΕΥΡΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καταψύκτης | 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 2 | Ψυγείο | 1 | 750,00 | 750,00 |
|  | Σύνολο |  |  | 1.950,00 |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  | 468,00 |
|  | Σύνολο με ΦΠΑ |  |  | 2.418,00 |

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/06/2019                                             ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/06/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                       ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 / 2019

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.418,00€ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Τ | Είδος | Ποσοτ.[τεμ.] | Τιμή Μελέτης '(€) | Τιμή Προσφοράς (€) | Σύνολο Προσφοράς (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καταψύκτης | 3 | 400,00 |  |  |
| 2 | Ψυγείο | 1 | 750,00 |  |  |
| Σύνολο |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α. |  |

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. :

ΛΙΒΑΔΕΙΑ   …../……/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/06/2019                                             ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/06/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                       ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 / 2019

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.418,00€ ΜΕ ΦΠΑ

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 1ο    Αναθέτουσα αρχή (Κύριος του Έργου)

Δήμος Λεβαδέων με Δ/νση έδρας, Σοφοκλέους 15 , Τ.Κ. 32 131 Λιβαδειά Βοιωτίας. NUTS 3 EL641

Άρθρο 2ο : Αντικείμενο προμήθειας

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι

α) τρεις (3) καινούργιοι καταψύκτες για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συσσιτίου του Δήμου Λεβαδέων

και ένα (1) ψυγείο για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Oι Κωδικοί CPV των είδων είναι : 39711120-6 «Καταψύκτες» και 39711130-9 «Ψυγεία»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  2.418,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και προέρχεται από τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Λεβαδέων.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής

για τους καταψύκτες

Κ.Α. 60/7131.009 με τίτλο «Προμήθεια καταψύκτη για τις ανάγκες του υποέργου ΄΄ Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ » με εγγεγραμένη πίστωση ύψους 500,00€

και τον Κ.Α. 60/7131.010 με τίτλο «Προμήθεια καταψύκτών για τις ανάγκες του υποέργου ΄΄ Παροχή συσσιτίου΄΄ » με εγγεγραμένη πίστωση ύψους 1.000,00€

και για το ψυγείο

Κ.Α 60/7131.008 με τίτλο «Προμήθεια ψυγείου συντήρησης για τις ανάγκες του υποέργου ΄΄ Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ » με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 1.000,00

Οι ανωτέρω  πιστώσεις προέρχονται από «Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ» ΟΤΑ.

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προϊόντων δηλαδή τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής απόδοσης, τον σχεδιασμό, τις ενδεικτικές διαστάσεις, τις απαιτήσεις ασφαλείας, την σήμανση και επίθεση ετικετών και τις διαδικασίες αξιολόγησης και συμμόρφωσης ( άρθρο 54 του Ν.4412/2016)

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύονται στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές και πρέπει να εγκριθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ( παρ.7 του άρθρο 54 του Ν.4412/2016).

Στην περίπτωση απ ευθείας ανάθεσης ( άρθρο 118 του Ν.4412/2016) ως χρόνος έναρξης νοείται η ημερομηνία αποστολής της πρώτης πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς.

ΑΡΘΡΟ 4ο Στοιχεία της Δημόσιας Σύμβασης

Τα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι:

Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές.

Τιμολόγιο Μελέτης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Απόφαση Ανάθεσης με αποδεικτικό δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

(επι ποινή ακυρότητας, παρ.3 του άρθρου 118 του Ν.4412/16)

Συμφωνητικό ( για ποσά άνω των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 5ο Ισχύουσες διατάξεις Νομοθεσίας

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 223 Ν.3463/06).

2) Των άρθρων 118 και 86 του Ν.4412/Τεύχος Α/ ΦΕΚ 147/08-08-2016.

3.) Ν3852/2010 ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρθρο 6ο  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης).

Η προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων) διότι δεν απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου.

Η διαδικασία δεν θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. διότι η προεκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 με συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(άρθρο 36 παρ.1 του Ν.4412/06)

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της τιμής (άρθρο 86 παρ.13 του Ν.4412/06)

Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να προσκομίσουν

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

(άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)

Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET, ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος.

‘Οταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό, ΦΕΚ, κλπ ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη κλπ.

Τεχνική Προσφορά

(άρθρο 94 του Ν. 4412/2016)

1.) Δηλώσεις συμμόρφωσης για κάθε προσφερόμενο υλικό προκειμένου να αποδειχθεί η σήμανση CE καθώς και η συμμόρφωση με τα πρότυπα ( η μη προσκόμιση μέρος αυτών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού πλην όμως θα συμπληρωθεί Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει ότι θα προσκομιστούν προ της παραλαβής).

2.) Τεχνικά Φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των προδιαγραφόμενων υλικών.

3.) Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο εγγύησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 24 μηνών.

Οικονομική Προσφορά

(άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)

Η τιμή των υπό προμήθεια υλικών δίνεται ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπερ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (παρ.4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016).

Η ανάθεση της προμήθειας επικυρώνεται με απόφαση του/της Δημάρχου (αποφαινόμενου οργάνου) του Δήμου Λεβαδέων.

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύναψη Σύμβασης – Εγγυημένη Λειτουργία – Παρακολούθηση -Παραλαβή

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 20 ημερών για υπογραφή της σύμβασης μετά την σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση ( άρθρο 105 παρ 4 του Ν. 4412/2016 ).

Δεν απαιτείται  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης διότι η αξία της σύμβασης δεν υπεβαίνει το ποσό των 20.000,00€( άρθρο 72 παρ 1β του Ν. 4412/2016 ).

Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας του αντικειμένου της προμήθειας ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των αγαθών της προμήθειας. ( άρθρο 215 παρ 1 του Ν. 4412/2016 ).

Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τα ελαττωματικά υλικά και οποιαδήποτε βλάβη ή να άρει τις τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος να προβαίνει στην απαιτούμενη συντήρηση, κατά την διάρκεια του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας.

Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνει άπαξ κατόπιν εντολής, στις εγκαταστάσεις των Κοινωνικών Δομών Δήμου Λεβαδέων  εντός 3 ημερών από την γραπτή εντολή.

Η παρακολούθηση και η παραλαβή της σύμβασης της προμήθειας θα γίνει από την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. 11β του του Ν. 4412/2016 Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν3852/2010 και η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο.

Άρθρο 8ο : Πληρωμή -  Αναθεώρηση τιμών

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει α) στην περίπτωση που παραδοθούν όλα τα υλικά μαζί με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και με την προσκόμιση κατ ελάχιστον του ανωτέρω πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών. (παρ. 4 του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

β) σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω με την διαφορά ότι τα πρωτόκολλα και τα τιμολόγια θα αφορούν θα είδη της τμηματικής παραλαβής.

Επιπλέον δικαιολογητικά εάν απαιτηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μπορούν να ζητηθούν από τον ανάδοχο (παρ. 6 του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. (παρ.5 του άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)

Άρθρο 9ο:  Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος όταν επικαλείται ανωτέρα βία  υποχρεούται εντός 20ημερών από την ημερομηνία των συμβάντων τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

(άρθρο 204 του Ν. 4412/2016).

Άρθρο 10ο : Κυρώσεις – Έκπτωση του αναδόχου

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 207 και 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο Γενικά περί μεταφορών -φορτοεκφορτώσεων - εργασιών και μέτρων ασφαλείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας κατά τις εργασίες του και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο  ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων, ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνες για οποιαδήποτε απ' τη μη καλή εφαρμογή τους και συνέπεια.

Κατά την εκτέλεση των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων των υλικών στην αποθήκη του Δήμου πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζόμενους του και τους εργαζόμενους του χώρου και στους επισκέπτες. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στις παρακείμενες εγκαταστάσεις θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση παράβασης η ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης η παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα.

Επίσης ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά την  μεταφορά και φορτοεκφορτώση των υλικών ( αυτοκίνητα - φορτηγά αυτοκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα ,ανυψωτικοί μηχανισμοί , γερανοί  ) θα διαθέτει τις καταλληλες άδειες και θα είναι κατά το νόμο ασφαλισμένος και πιστοποιημένος  ή εάν δεν εμπίπτει σε αυτά θα διαθέτει σήμανση CE.

Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4412/2016.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/06/2019                                             ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10/06/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ