ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ NUTS 3 EL641

Τεύχη όρων & προδιαγραφών

ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 55 / 23-09-2019

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                       ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

### ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  55 / 2019

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.232,00€ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι

α) Ένα (1) καινούργιο πλυντήριο πιάτων ελεύθερο, ενδεικτικών διαστάσεων 84cmΧ60cmΧ60cm ονομαστικής τάσης 230Volt/50Hz, ενεργειακής κλάσης: A++ ( κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από Α+++ έως D), χωρητικότητας : 13 σερβίτσια, ικανότητας στεγνώματος: A, ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας - νερού (με βάση 280 τυπικούς κύκλους πλύσης στο πρόγραμμα χαμηλής κατανάλωσης με κρύο νερό) 262 kWh / 2800 lt σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010 , που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ».

Να διαθέτει ενδεικτικά 5 προγράμματα:  Εντατικό 70 °C, Κανονικό 65 °C, Οικονομικό 50 °C, Γρήγορο 45 °C, Πρόπλυση, τρία (3) καλάθια,

Να διαθέτει ενδεικτικά οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος, επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START, προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες, ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού.

Να διαθέτει σήμανση CE και να ικανοποιεί την οδηγία ΕrP.

β) Ένα (1) καινούργιο πλυντήριο ρούχων ελεύθερο, ενδεικτικών διαστάσεων 84 x 59 x 59 cm  ονομαστικής τάσης 230Volt/50Hz, ενεργειακής κλάσης: A+++ ( κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από Α+++ έως D), χωρητικότητας : 9Kg, μέγιστες στροφές στυψίματος: 1200 rpm, απόδοσης στυψίματος B σε κλίμακα από G (κατώτατη απόδοση) μέχρι A (αποδοτικότερο), ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας - νερού ( ενέργεια με βάση 220 κανονικούς κύκλους καθαρισμού με χρήση κρύου νερού και κατανάλωση στην κατάσταση χαμηλής ισχύος – νερό με βάση 220 τυπικούς κύκλους πλύσης στο πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C και 40°C, με πλήρες και μερικό φορτίο) 152 kWh / 11220 lt σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010 , που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ».

Να διαθέτει ενδεικτικά τα προγράμματα : Βαμβακερά, Συνθετικά, Ευαίσθητα /Μεταξωτά, Μάλλινα, Ανάμεικτα, Σκουρόχρωμα/Jeans, Ξέβγαλμα, Στύψιμο/Άντληση, Παπλώματα, Πουκάμισα, Κουρτίνες, Γρήγορο 15'/30', Αντιαλλεργικό, Καθαρισμός κάδου, Αθλητικά/Μικροΐνες, Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου.

Να χαρακτηρίζεται ενδεικτικά από επίπεδα θορύβου: Πλυσίματος: 51 dB (A) Στεγνώματος: 75 dB (A)

Να διαθέτει κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά).

Να διαθέτει ενδεικτικά οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και προτεινόμενου φορτίου, ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας - υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού, ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος

Να διαθέτει σήμανση CE και να ικανοποιεί την οδηγία ΕrP.

γ) Κλιματιστική Μονάδα Διαιρούμενου Τύπου Α

Το κλιματιστικό μηχάνημα να είναι καινούργιο INVERTER διαιρούμενου τύπου με Ψυκτικό Υγρό οικολογικού τύπου ( R32)  και να διαθέτουν σήμανση CE.

Θα έχει δυνατότητα λειτουργίας και σε ψύξη και σε θέρμανση.

Να διαθέτει ψυκτική ισχύ 11.940 Btu/h ή 3,50KW και επιτυγχάνει εποχιακό βαθμό απόδοσης στην  ψύξη SEER ενδεικτικά 6,0 (A++)  και  ετήσια κατανάλωση  210 ΚWh/έτος ή λιγότερο  σύμφωνα με το EN14825.

Να διαθέτει θερμική ισχύ 7.847Btu/h ή 2,30KW και επιτυγχάνει εποχιακό βαθμό απόδοσης στην θέρμανση SCOP ενδεικτικά 4,0 (A+) σύμφωνα με το πρότυπο EN14825 για ζώνη κεντρικής Ευρώπης και επίσης θερμική ισχύ 8.871Btu/h ή 2,60KW να επιτυγχάνει εποχιακό βαθμό απόδοσης στην θέρμανση SCOP ενδεικτικά 5,0 (A+++)  σύμφωνα με το πρότυπο EN14825 για την θερμή ζώνη με Eτήσια κατανάλωση 714 ΚWh/έτος σύμφωνα με το πρότυπο EN 14511/2004

Η Στάθμη Θορύβου να τηρείται σε χαμηλά επίπεδα  Εσωτ. Μον. (Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή) : Ενδεικτικά   32/36/53dB(A) για παροχές 360-500-600m3/h

Τάση λειτουργίας 220-240[Volts] σε Συχνότητα 50 [Hz].

Ο Συμπιεστής να είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τύπου τύμπανου περιστροφικός ( rotary ) και οι ηλεκτροκινητήρες ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων να είναι DC INVERTER για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Να διαθέτει Οθόνη LED, AUTORESTART,wifi ready, timer για ευκολο προγραμματισμό,  σύστημα ιονιστή  απολυμαίνοντας και αποστειρώνοντας τον αέρα με ταυτόχρονη απόσμηση αυτού.

Το φιλτράρισμα του αέρα θα γίνεται μέσω συστήματος φίλτρανσης αποτελούμενο από βιόφιλτρο-ενεργού άνθρακα φίλτρο ή ισοδύναμο.

3. Τεχνικές προδιαγραφές σωληνώσεων ψυκτικού υγρού.

Οι σωληνώσεις προσαγωγής θα είναι χαλκοσωλήνες ψυκτικού τύπου, να διαθέτουν σήμανση CE να ικανοποιούν το πρότυπο EN 12735 Part 1-2 αντίστοιχης διατομής και επιστροφής αντίστοιχης διατομής. Οι σωληνώσεις αποχέτευσης των υγροποιήσεων θα είναι πλαστικού τύπου σπιραλ Φ16.

Οι σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής θα μονωθούν για αποφυγή απωλειών με μόνωση από υλικό κατάλληλο για συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία, κλειστών κυψελών ελαστομερές μονωτικό ντυμένο με εξωτερική κάλυψη αλουμινίου. Να διαθέτει σήμανση CE, και να ικανοποιεί τα πρότυπα DIN 52612-13-14-15 και DIN4102.

4. Τεχνικές προδιαγραφές αγωγών.

Η ηλεκτρική τροφοδοσία των κλιματιστικών μονάδων γίνει με αντίστοιχο καλώδιο διατομής 3 x 2,5,mm2 εντός σωλήνα προστασίας Φ16  και μικροαυτόματου χαρακτηριστικής  Κ 2 Χ 16 Α σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων HD384.

Η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεστεί σύμφωνα με τισ διατάξεις του ισχύοντος "Κανονισμού Εσωτερικών  Ψυκτικών Eγκαταστάσεων ", τις υποδείξεις του κατασκευαστή, με τις όσο το δυνατόν μικρότερες φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένα όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους 1 έως και 4 μετά της τοποθετήσεως.

δ) Δύο καινούργια ψυγεία (2) ψυγεία για τις ανάγκες των νέων τμημάτων των Παιδικών Σταθμών.

Ψυγείο δίπορτο, ελεύθερο, ονομαστικής τάσης 230Volt/50Hz, ενδεικτικών διαστάσεων (ΥΧΠΧΒ) 140cmΧ55cmΧ60cm χωρητικότητας συντήρησης: τουλάχιστον 170λίτρα – κατάψυξης 37 λίτρα, με τύπο ψύξης Full No Frost, ή άλλου τύπου ψύξης, ενεργειακής κλάσης Α+ για λειτουργία σε κλιματική κλάση υποτροπική ένδειξη «SN-T» ( Η Ελλάδα  ανήκει στην υποτροπική ζώνη,  που σημαίνει πως η συσκευή θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «SN-T»),  ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας έως : 243kWh/έτος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1060/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010 , που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ψυκτικών συσκευών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ».

Να χαρακτηρίζεται ενδεικτικά από επίπεδο θορύβου: 45 dB (A)

Να διαθέτει σήμανση CE και να ικανοποιεί την οδηγία ΕrP.

ε) Δύο Επιτραπέζιες Ηλεκτρικές εστίες με διάμετρο μεγάλης εστίας 180mm ισχύος 1500Watt, διάμετρο μικρής εστίας 150mm ισχύος 1000Watt, να διαθέτει τύπου μπουτόν θερμοστάτες, φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, αυτόματη διακοπή σε περίπτωση υπερθέρμανσης, αντιολησθητικά πόδια, ονομαστικής τάσης 230Volt/50Hz, συνολικής ισχύος 2.500Watt.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς του Δήμου Λεβαδέων :

Κ.Α. 60/7131.012 με τίτλο «Προμήθεια πλυντηρίου πιάτων για τον Β΄ Παιδικό Σταθμό» με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 500,00€

Κ.Α. 60/7131.013 με τίτλο «Προμήθεια πλυντηρίου ρούχων για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό» με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 500,00€

Κ.Α  60/7131.014 με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικού στον Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Λιβαδειάς» με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 500,00

Κ.Α  60/7131.015 με τίτλο «Προμήθεια δύο ψυγείων για τις ανάγκες των νέων βρεφικών τμημάτων στους Α΄και Β΄ Παιδικούς Σταθμούς » με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 500,00

Κ.Α  60/7131.016 με τίτλο «Προμήθεια δύο ηλεκτρικών ματιών για τις ανάγκες των νέων βρεφικών τμημάτων στους Α΄και Β΄ Παιδικούς Σταθμούς » με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 500,00

του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019» του Δήμου Λεβαδέων.

Oι Κωδικοί CPV των ειδών είναι : α) «Πλυντήρια πιάτων» 39713100-4, β) «Πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων» 39713200-5 γ) 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου», δ) «Ψυγεία» 39711130-9 ε) «Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής» 39711000-9

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 23/09/2019                                             ΛΙΒΑΔΕΙΑ 23/09/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                     ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                       ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

### ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   55  / 2019

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.232,00€ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότητα σε τεμ | Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ | Μερικο Σύνολο σε ΕΥΡΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλυντήριο πιάτων | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | Πλυντήριο ρούχων | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | Κλιματιστική Μονάδα Διαιρούμενου Τύπου Α | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 4 | Ψυγείο δίπορτο | 2 | 200,00 | 400,00 |
| 5 | Επιτραπέζια Ηλεκτρική εστία | 2 | 100,00 | 200,00 |
|  | Σύνολο |  |  | 1.800,00 |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  | 432,00 |
|  | Σύνολο με ΦΠΑ |  |  | 2.232,00 |

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 23/09/2019                                             ΛΙΒΑΔΕΙΑ 23/09/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                       ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

### ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   55  / 2019

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.232,00€ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Τ | Είδος | Ποσοτ.[τεμ.] | Τιμή Μελέτης '(€) | Τιμή Προσφοράς (€) | Σύνολο Προσφοράς (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλυντήριο πιάτων | 1 | 400,00 |  |  |
| 2 | Πλυντήριο ρούχων | 1 | 400,00 |  |  |
| 3 | Κλιματιστική Μονάδα Διαιρούμενου Τύπου Α | 1 | 400,00 |  |  |
| 4 | Ψυγείο δίπορτο | 1 | 200,00 |  |  |
| 5 | Επιτραπέζια Ηλεκτρική εστία | 2 | 100,00 |  |  |
| Σύνολο |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α. |  |

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. :

ΛΙΒΑΔΕΙΑ   …../……/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 23/09/2019                                             ΛΙΒΑΔΕΙΑ 23/09/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                       ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

### ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   55  / 2019

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.232,00€ ΜΕ ΦΠΑ

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 1ο    Αναθέτουσα αρχή (Κύριος του Έργου)

Δήμος Λεβαδέων με Δ/νση έδρας, Σοφοκλέους 15 , Τ.Κ. 32 131 Λιβαδειά Βοιωτίας. NUTS 3 EL641

Άρθρο 2ο : Αντικείμενο προμήθειας

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι

α) ένα (1) πλυντήριο πιάτων, ένα (1) πλυντήριο ρούχων, μία (1) κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, δύο (2) ψυγεία δίπορτα, δύο (2) επιτραπέζιες ηλεκτρικές εστίες για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών

Oι Κωδικοί CPV των ειδών είναι : α) «Πλυντήρια πιάτων» 39713100-4, β) «Πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων» 39713200-5 γ) 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου», δ) «Ψυγεία» 39711130-9 ε) «Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής» 39711000-9

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  2.232,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και προέρχεται από τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Λεβαδέων.

Κ.Α. 60/7131.012 με τίτλο «Προμήθεια πλυντηρίου πιάτων για τον Β΄ Παιδικό Σταθμό» με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 500,00€

Κ.Α. 60/7131.013 με τίτλο «Προμήθεια πλυντηρίου ρούχων για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό» με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 500,00€

Κ.Α  60/7131.014 με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικού στον Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Λιβαδειάς» με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 500,00

Κ.Α  60/7131.015 με τίτλο «Προμήθεια δύο ψυγείων για τις ανάγκες των νέων βρεφικών τμημάτων στους Α΄και Β΄ Παιδικούς Σταθμούς » με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 500,00

Κ.Α  60/7131.016 με τίτλο «Προμήθεια δύο ηλεκτρικών ματιών για τις ανάγκες των νέων βρεφικών τμημάτων στους Α΄και Β΄ Παιδικούς Σταθμούς » με εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 500,00

Οι ανωτέρω  πιστώσεις προέρχονται από «                                                              »

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προϊόντων δηλαδή τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής απόδοσης, τον σχεδιασμό, τις ενδεικτικές διαστάσεις, τις απαιτήσεις ασφαλείας, την σήμανση και επίθεση ετικετών και τις διαδικασίες αξιολόγησης και συμμόρφωσης ( άρθρο 54 του Ν.4412/2016)

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύονται στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές και πρέπει να εγκριθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ( παρ.7 του άρθρο 54 του Ν.4412/2016).

Στην περίπτωση απ ευθείας ανάθεσης ( άρθρο 118 του Ν.4412/2016) ως χρόνος έναρξης νοείται η ημερομηνία αποστολής της πρώτης πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς.

ΑΡΘΡΟ 4ο Στοιχεία της Δημόσιας Σύμβασης

Τα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι:

Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές.

Τιμολόγιο Μελέτης

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Απόφαση Ανάθεσης με αποδεικτικό δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

(επι ποινή ακυρότητας, παρ.3 του άρθρου 118 του Ν.4412/16)

Συμφωνητικό ( για ποσά άνω των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 5ο Ισχύουσες διατάξεις Νομοθεσίας

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 223 Ν.3463/06).

2) Των άρθρων 118 και 86 του Ν.4412/Τεύχος Α/ ΦΕΚ 147/08-08-2016.

3.) Ν3852/2010 ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρθρο 6ο  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης).

Η προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων) διότι δεν απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου.

Η διαδικασία δεν θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. διότι η προεκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 με συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(άρθρο 36 παρ.1 του Ν.4412/06)

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της τιμής (άρθρο 86 παρ.13 του Ν.4412/06)

Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να προσκομίσουν

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

(άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)

Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET, ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος.

‘Οταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό, ΦΕΚ, κλπ ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη κλπ.

Τεχνική Προσφορά

(άρθρο 94 του Ν. 4412/2016)

1.) Δηλώσεις συμμόρφωσης για κάθε προσφερόμενο υλικό προκειμένου να αποδειχθεί η σήμανση CE καθώς και η συμμόρφωση με τα πρότυπα ( η μη προσκόμιση μέρος αυτών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού πλην όμως θα συμπληρωθεί Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει ότι θα προσκομιστούν προ της παραλαβής).

2.) Τεχνικά Φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των προδιαγραφόμενων υλικών.

3.) Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο εγγύησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 24 μηνών.

Οικονομική Προσφορά

(άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)

Η τιμή των υπό προμήθεια υλικών δίνεται ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπερ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (παρ.4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016).

Η ανάθεση της προμήθειας επικυρώνεται με απόφαση του/της Δημάρχου (αποφαινόμενου οργάνου) του Δήμου Λεβαδέων.

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύναψη Σύμβασης – Εγγυημένη Λειτουργία – Παρακολούθηση -Παραλαβή

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 20 ημερών για υπογραφή της σύμβασης μετά την σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση ( άρθρο 105 παρ 4 του Ν. 4412/2016 ).

Δεν απαιτείται  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης διότι η αξία της σύμβασης δεν υπεβαίνει το ποσό των 20.000,00€( άρθρο 72 παρ 1β του Ν. 4412/2016 ).

Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας του αντικειμένου της προμήθειας ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των αγαθών της προμήθειας. ( άρθρο 215 παρ 1 του Ν. 4412/2016 ).

Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τα ελαττωματικά υλικά και οποιαδήποτε βλάβη ή να άρει τις τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος να προβαίνει στην απαιτούμενη συντήρηση, κατά την διάρκεια του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας.

Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνει άπαξ κατόπιν εντολής, στις εγκαταστάσεις των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του  Δήμου Λεβαδέων  εντός 3 ημερών από την γραπτή εντολή.

Η παρακολούθηση και η παραλαβή της σύμβασης της προμήθειας θα γίνει από την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. 11β του του Ν. 4412/2016 Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν3852/2010 και η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο.

Άρθρο 8ο : Πληρωμή -  Αναθεώρηση τιμών

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει α) στην περίπτωση που παραδοθούν όλα τα υλικά μαζί με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και με την προσκόμιση κατ ελάχιστον του ανωτέρω πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών. (παρ. 4 του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

β) σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω με την διαφορά ότι τα πρωτόκολλα και τα τιμολόγια θα αφορούν θα είδη της τμηματικής παραλαβής.

Επιπλέον δικαιολογητικά εάν απαιτηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μπορούν να ζητηθούν από τον ανάδοχο (παρ. 6 του άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. (παρ.5 του άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)

Άρθρο 9ο:  Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος όταν επικαλείται ανωτέρα βία  υποχρεούται εντός 20ημερών από την ημερομηνία των συμβάντων τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

(άρθρο 204 του Ν. 4412/2016).

Άρθρο 10ο : Κυρώσεις – Έκπτωση του αναδόχου

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 207 και 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο Γενικά περί μεταφορών -φορτοεκφορτώσεων - εργασιών και μέτρων ασφαλείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας κατά τις εργασίες του και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο  ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων, ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνες για οποιαδήποτε απ' τη μη καλή εφαρμογή τους και συνέπεια.

Κατά την εκτέλεση των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων των υλικών στην αποθήκη του Δήμου πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζόμενους του και τους εργαζόμενους του χώρου και στους επισκέπτες. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στις παρακείμενες εγκαταστάσεις θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση παράβασης η ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης η παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα.

Επίσης ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά την  μεταφορά και φορτοεκφορτώση των υλικών ( αυτοκίνητα - φορτηγά αυτοκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα ,ανυψωτικοί μηχανισμοί , γερανοί  ) θα διαθέτει τις καταλληλες άδειες και θα είναι κατά το νόμο ασφαλισμένος και πιστοποιημένος  ή εάν δεν εμπίπτει σε αυτά θα διαθέτει σήμανση CE.

Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4412/2016.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 23/09/2019                                             ΛΙΒΑΔΕΙΑ 23/09/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ