ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	                                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                CPV : 31681410-8  ΄΄Ηλεκτρολογικό υλικό΄΄

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                              ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    98  / 2020

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.765,28€ με ΦΠΑ

Κ.Α : 20/6662.001

- Τιμολόγιο Προμήθειας

Άρθρο 1 Λαμπτήρας LED 3-4W κάλυκα Ε27

Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED συμπαγής  ισχύος 3 έως 4 W με κάλυκα Ε27, με απόδοση ≥ 80 [lumen/W], με χρόνο ζωής 30.000 ώρες, για ονομαστική τάση λειτουργίας 220-240 V, για συχνότητα 50Hz,  θερμοκρασία χρώματος 2700 Κ έως 3000 Κ, με όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια.

Η ενεργειακή τους κλάση θα είναι τουλάχιστον Α

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

- Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD),

- Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC),

- Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

- EN 62493:2015

- EN 55015:2013+A1:2015,

- ΕΝ61547:2009,

- ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

- EN 50581

Να διαθέτει σήμανση CE.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Αριθμητικώς):  0,75€

(Ολογράφως):  Μηδέν ΕΥΡΩ και εβδομήντα πέντε ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 2 Λαμπτήρας LED 15W κάλυκα Ε27 - IP65

Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED συμπαγής  ισχύος 15W με κάλυκα Ε27, βαθμού προστασίας ΙΡ65 και άνω, με λευκό φως , θερμοκρασίας χρώματος 4000 Κ και άνω,  με φωτεινή ροή 1.500 lumen και άνω, με απόδοση ≥ 100 [lumen/W] με χρόνο ζωής 40.000 ώρες και άνω, για εύρος τάσης λειτουργίας 230±15% V, για συχνότητα 50Hz, με γωνία δέσμης εκπομπής φωτός  200-340 μοίρες, χρωματικής απόδοσης ≥80Ra, με συντελεστή ισχύος ≥ 0,90 με μηδενική περιεκτικότητα σε μόλυβδο και υδράργυρο με όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια.

Η ενεργειακή τους κλάση θα είναι Α+, να διαθέτει σήμανση CE

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

- Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD),

- Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC),

- Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

- EN 62493:2015

- EN 55015:2013+A1:2015,

- ΕΝ61547:2009,

- ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

- EN 50581

Ο λαμπτήρας θα συνοδεύεται με γραπτή εγγύηση σχετικά με την διάρκεια ζωής του τουλάχιστον δύο έτη.

(Ηλεκτρική Εγκατάσταση : Δημοτικός Φωτισμός).

Τιμή ανά τεμάχιο

(Αριθμητικώς):  2,25€

(Ολογράφως):  Δύο ΕΥΡΩ και είκοσι πέντε ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 3 Λαμπτήρας LED 27-28W κάλυκα Ε27 – ΙΡ44

Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED συμπαγής ισχύος 27-28 W με κάλυκα Ε27, βαθμού προστασίας ΙΡ44 και άνω,  θερμοκρασίας χρώματος 4000 Κ με φωτεινή ροή τουλάχιστον 2400 lumen και άνω , με χρόνο ζωής 40.000 ώρες, για εύρος τάσης λειτουργίας 230±15%  V, για συχνότητα 50Hz, με γωνία δέσμης εκπομπής φωτός εντός του εύρους 220-280 μοίρες, , με όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια.

Η ενεργειακή τους κλάση θα είναι Α+, να διαθέτει σήμανση CE.

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

- Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD),

- Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC),

- Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

- EN 62493:2015

- EN 55015:2013+A1:2015,

- ΕΝ61547:2009,

- ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

- EN 50581

Ο λαμπτήρας θα συνοδεύεται με γραπτή εγγύηση σχετικά με την διάρκεια ζωής του τουλάχιστον δύο έτη.

(Ηλεκτρική Εγκατάσταση : Δημοτικός Φωτισμός )

Τιμή ανά τεμάχιο

(Αριθμητικώς):  3,00€

(Ολογράφως):  Τρία ΕΥΡΩ και Μηδέν ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 4 Λαμπτήρας LED 39-40W κάλυκα Ε27 – ΙΡ44

Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED συμπαγής  ισχύος 39-40 W με κάλυκα Ε27, βαθμού προστασίας ΙΡ65 και άνω,  θερμοκρασίας χρώματος 4000 Κ με φωτεινή ροή τουλάχιστον 3600 lumen και άνω , με χρόνο ζωής 40.000 ώρες, για εύρος τάσης λειτουργίας 230±15%  V, για συχνότητα 50Hz, με γωνία δέσμης εκπομπής φωτός εντός του εύρους 220-250 μοίρες, , με όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια.

Η ενεργειακή τους κλάση θα είναι Α+, να διαθέτει σήμανση CE.

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

- Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD),

- Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC),

- Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

- EN 62493:2015

- EN 55015:2013+A1:2015,

- ΕΝ61547:2009,

- ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

- EN 50581

Ο λαμπτήρας θα συνοδεύεται με γραπτή εγγύηση σχετικά με την διάρκεια ζωής του τουλάχιστον δύο έτη.

(Ηλεκτρική Εγκατάσταση : Δημοτικός Φωτισμός )

Τιμή ανά τεμάχιο

(Αριθμητικώς):  5,50€

(Ολογράφως): Πέντε ΕΥΡΩ και Πενήντα  ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 5 Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED 60W

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED με  συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) που να μην  υπερβαίνει τα 60W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού να μην είναι μικρότερος από 135lm/W,  αποτελούμενο από σώμα και κάλυμμα χυτού αλουμινίου, με σύστημα απαγωγής θερμότητας.

Η Φωτεινότητα Φωτιστικού Σώματος να είναι τουλάχιστον 7.900 Lumen.

Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI  ≥ 70.

Το CCT (θερμοκρασία  χρώματος των φωτοδιόδων LED) πρέπει να είναι 4.000Κ ± 5%.

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, 230Volt ± 10% , 50Hz με αντοχή σε εύρος διακύμανσης τάσης εισόδου 120-277 Volt ac±40V και θα διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 4KV (πολική).

Το  φωτιστικό  θα συνοδεύεται  από Εργαστηριακή Δοκιμή - Αναφορά Ελέγχου  (Test Report) σύμφωνα με το πρότυπο IES LM-79-08.

Η διάρκεια  ζωής  να  κυμαίνεται,  τουλάχιστον,  στις 50.000 ώρες.

To φωτιστικό  θα φέρει εγγύηση  5 ετών για την διάρκεια ζωής του η οποία  θα δηλώνεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή ή του κατασκευαστικού οίκου.

Η διάρκεια  ζωής των  LEDs  που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού να είναι τουλάχιστον λειτουργίας L70>60000hrs (στους 55°C) σύμφωνα με το πρότυπο LM80  ώστε να διασφαλίζεται ότι η φωτεινή ροή των φωτιστικών θα διατηρείται στο 80% της αρχικής φωτεινής εκροής  μετά το πέρας 60.000 ωρών λειτουργίας και σε θερμοκρασία αναφοράς τους 55°C.

Για  την απόδειξη της δηλούμενης διάρκειας ζωής των LEDs θα προσκομιστεί Αναφορά Ελέγχου (Test Report) της διατήρησης της φωτεινής ροής των LEDs ως προς το πρότυπο LM-80-08  από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Το φωτιστικό να χαρακτηρίζεται από βαθμό προστασίας ενάντια στην επαφή επικίνδυνων μερών, στην εισχώρηση ξένων σωμάτων και στην είσοδο νερού τουλάχιστον ΙΡ66 ( ΕΛΟΤ ΕΝ 60529), βαθμό αντοχής σε μηχανική κρούση τουλάχιστον ΙΚ08 ( ΕΛΟΤ ΕΝ 50102) και συντελεστή ισχύος τουλάχιστον 0,90.

Το φωτιστικό σώμα  ή  οικογένεια - σειρά φωτιστικών να φέρει εργαστηριακή δοκιμή εφαρμογής του IEC 62471 για την εκτίμηση του κινδύνου μπλε φωτός σε πηγές φωτός και φωτιστικά σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62778.

Το φωτιστικό  σώμα  θα  πρέπει  να  ανήκει στην  κατηγορία  U0  κατά  IESNA  TM15-11

( Μηδενική  εκπομπή  φωτός  πάνω  από  το οριζόντιο επίπεδο ).

Η κλάση  μόνωσης του φωτιστικού θα είναι Class ΙΙ.

Nα  προσκομιστούν τα ISO 17025 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο διεθνή φορέα για τα εργαστήρια που πραγματοποίησαν τις δοκιμές για τις πιστοποιήσεις ΕΜC, LVD, RoHS, ENEC, IK, LM80, LM79.

Να  διαθέτει πιστοποίηση ENEC.

Να μπορεί να προσαρμόζεται σε βραχίονα διαμέτρου 42mm-60mm

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

- Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD),

- Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC),

- Οδηγία 2009/125/EU (Directive ERP) Energy Related Products,

- Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

- ΕΝ 60598-2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011,

- EN 62493:2015

- EN 55015:2013+A1:2015,

- ΕΝ61547:2009,

- ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

- EN 62321-1:2013,

- EN 62321-2:2014,

- EN 62321-3:2014,

- EN 62321-4:2014,

- EN 62321-5:2014,

- EN 62321-6:2015,

- EN 62321-7-1:2015,

- EN62321-7-2:2017

Να διαθέτει σήμανση CE.

O κατασκευαστικό οίκος του Φωτιστικού Σώματος να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή μεταγενέστερo, καθώς και Πιστοποιητικό  ISO14001:2015 ή μεταγενέστερο, για το εφαρμοζόμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ο προμηθευτής ή ο εισαγωγέας να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2015.

.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Αριθμητικώς):  69,00€

(Ολογράφως):  Εξήντα Εννέα ΕΥΡΩ και Μηδέν ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 6 Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED 120W

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED  με  συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) που να μην  υπερβαίνει τα 120W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού να μην είναι μικρότερος από 135lm/W,  αποτελούμενο από σώμα και κάλυμμα χυτού αλουμινίου, με σύστημα απαγωγής θερμότητας.

Η Φωτεινότητα Φωτιστικού Σώματος να είναι τουλάχιστον 16.200 Lumen

Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI  ≥ 70.

Το CCT  (θερμοκρασία χρώματος των φωτοδιόδων LED)  πρέπει να είναι 4.000Κ ± 5%.

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, 230Volt± 10% ,50Hz με αντοχή σε εύρος διακύμανσης τάσης εισόδου 120-277 Volt ac±40V και θα διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10KV (πολική).

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από Εργαστηριακή Δοκιμή - Αναφορά Ελέγχου  (Test Report) σύμφωνα με το πρότυπο IES LM-79-08.

Η διάρκεια ζωής να κυμαίνεται, τουλάχιστον, στις 50.000 ώρες.

To φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών για την διάρκεια ζωής του η  οποία θα δηλώνεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή.

Η διάρκεια ζωής των LEDs  που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού να είναι τουλάχιστον λειτουργίας L70>60000hrs (στους 55°C) σύμφωνα με το πρότυπο LM80  ώστε να διασφαλίζεται ότι η φωτεινή ροή των φωτιστικών θα διατηρείται στο 80% της αρχικής φωτεινής εκροής  μετά το πέρας 60.000 ωρών λειτουργίας και σε θερμοκρασία αναφοράς τους 55°C.

Για την απόδειξη της δηλούμενης διάρκειας ζωής των LEDs θα προσκομιστεί Αναφορά Ελέγχου (Test Report) της διατήρησης της φωτεινής ροής των LEDs ως προς το πρότυπο LM-80-08  από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Το φωτιστικό να χαρακτηρίζεται από βαθμό προστασίας ενάντια στην επαφή επικίνδυνων μερών, στην εισχώρηση ξένων σωμάτων και στην είσοδο νερού τουλάχιστον ΙΡ66 ( ΕΛΟΤ ΕΝ 60529), βαθμό αντοχής σε μηχανική κρούση τουλάχιστον ΙΚ08 ( ΕΛΟΤ ΕΝ 50102) και συντελεστή ισχύος τουλάχιστον 0,90.

Το φωτιστικό ή η  οικογένεια - σειρά φωτιστικών να φέρει εργαστηριακή δοκιμή εφαρμογής του IEC 62471 για την εκτίμηση του κινδύνου μπλε φωτός σε πηγές φωτός και φωτιστικά σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62778.

Το φωτιστικό  σώμα  θα  πρέπει  να  ανήκει στην  κατηγορία  U0  κατά  IESNA  TM15-11

(Μηδενική  εκπομπή  φωτός  πάνω  από  το οριζόντιο επίπεδο).

Η κλάση  μόνωσης του φωτιστικού θα είναι Class ΙΙ.

Nα   προσκομιστούν τα  ISO 17025 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο διεθνή φορέα για τα εργαστήρια που πραγματοποίησαν τις δοκιμές για τις πιστοποιήσεις ΕΜC, LVD, RoHS, ENEC, IK, LM80, LM79.

Να  διαθέτει   πιστοποίηση  ENEC.

Να μπορεί να προσαρμόζεται σε βραχίονα διαμέτρου 42mm-60mm

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

- Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD),

- Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC),

- Οδηγία 2009/125/EU (Directive ERP) Energy Related Products,

- Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

- ΕΝ 60598-2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011,

- EN 62493:2015

- EN 55015:2013+A1:2015,

- ΕΝ61547:2009,

- ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

- EN 62321-1:2013,

- EN 62321-2:2014,

- EN 62321-3:2014,

- EN 62321-4:2014,

- EN 62321-5:2014,

- EN 62321-6:2015,

- EN 62321-7-1:2015,

- EN62321-7-2:2017

Να   διαθέτει  σήμανση CE.

O κατασκευαστικό οίκος Φωτιστικού Σώματος να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή μεταγενέστερo, καθώς και Πιστοποιητικό  ISO 14001:2015 ή μεταγενέστερο, για το εφαρμοζόμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης  από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ο προμηθευτής ή ο εισαγωγέας να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2015.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Αριθμητικώς):  125,00€

(Ολογράφως):  Εκατόν Είκοσι Πέντε ΕΥΡΩ και Μηδέν ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 7  Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών

Τριφασικός Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών, διπλής μόνωσης, κατάλληλος για λειτουργία σε εύρος τάσης 85 έως 265Volts /50Hz, μέγιστης κατανάλωσης 4,5VA,  κατάλληλος για εύρος μέτρησης ρεύματος από  500mA έως 65Α με ακρίβεια 2% για τάση μέτρησης 85 έως 265Volts με ακρίβεια 2% και ισχύ με ακρίβεια 4%, συντελεστής ισχύος. Υπολογίζει ενεργό , άεργο ισχύ – ενέργεια, μετατροπή σε € & tn CO2, με δύο ενδείξεις με λυχνίες τύπου LED για την κατάσταση λειτουργίας και ασύρματης επικοινωνίας, με κομβίο reset, ασύρματης επικοινωνίας μέσω router, με ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ 802.11, με συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: 2.400-2.483,5 ΜHz (Διεθνής ISM ζώνη συχνοτήτων). Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων να διασφαλίζεται μέσω προτυποιημένου αλγόριθμου AES-128bit έως και AES-256bit ( Advanced Encryption Standard ) ή αντίστοιχου.

Να ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use. General requirements και το ΕΝ61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements.

Συνοδεύεται από portal (είσοδος με κωδικό), με οπτικοποίηση, διαγράμματα. Όλες οι μετρήσεις είναι διαθέσιμες ενδεικτικά σε μορφή .jpg & .excel.

Να προσκομιστεί δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.

O κατασκευαστικό οίκος να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή μεταγενέστερo, καθώς και Πιστοποιητικό  ISO14001:2015 ή μεταγενέστερο, για το εφαρμοζόμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Αριθμητικώς):   250,00

(Ολογράφως):  Διακόσια Πενήντα ΕΥΡΩ και μηδέν ΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ      30/11/2020                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   30/11/2020

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                                               ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                             ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ